Załącznik nr 1 do Zaproszenia Z.9.2023

Wymagania Zamawiającego w zakresie:

wykonania kontroli rocznej i pięcioletniej

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Przeglądu 5 - letniego nabrzeży i przystani

- Przystań Promowa Świnoujście Karsibór (Strona Zachodnia)

- Przystań Promowa Świnoujście Ognica (Strona Wschodnia)

2.         Przeglądu rocznego przystani

- Nabrzeże nr 2a

- Nabrzeże nr 2

- Nabrzeże nr 3

- Nabrzeże nr 4

- Przystań Promowa Boczna , Nabrzeże nr 6 (przy kapitanacie)

- Przystań Promowa Świnoujście Centrum Strona Zachodnia (Warszów)

- Przystań Promowa Świnoujście Centrum Strona Wschodnia (Warszów)

- Nabrzeże Postojowe Świnoujście Warszów

- Nabrzeże 87

- Nabrzeże nr 91

- Nabrzeże GPK

Ad.1  Wykonanie przeglądu 5 - letniego dla n/w nabrzeży, obejmującego m. in.:

- Przystań Promowa Świnoujście Karsibór (Strona Zachodnia) długość 347,5 mb

- przegląd ścianki szczelnej,

- badanie czystości dna,

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, itp. oraz występujące uszkodzenia ścianki i oczepu

- Przystań Promowa Świnoujście Karsibór (Strona Wschodnia) długość 336,3 mb

- przegląd ścianki szczelnej,

- badanie czystości dna,

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, itp. oraz występujące uszkodzenia ścianki i oczepu.

Ad.2  Wykonanie przeglądu rocznego nabrzeży (część nawodna) obejmującego m.in.:

- Nabrzeże nr 2a - długość ok. 92 mb:

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- .Nabrzeże nr 2 - długość ok. 163 mb, (wraz z betonowym pomostem)

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Nabrzeże nr 3 - długość 159 mb,

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Nabrzeże nr 4 - długość 50 mb,

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Przystań Promowa Boczna , Nabrzeże nr 6 (przy kapitanacie) - długość 95 mb,

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Przystań Promowa Świnoujście Centrum Strona Zachodnia (Warszów) długość 177 mb.

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Przystań Promowa Świnoujście Centrum Strona Wschodnia (Warszów) długość 268,3 mb.

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Nabrzeże Postojowe Świnoujście Warszów – długość 90 mb.

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Nabrzeże 87 długość  213 mb.

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Nabrzeże 91 długość 251 mb.

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

- Nabrzeże GPK – długość 47 mb.

- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze, itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,

- systemy odbojowe nabrzeży

Dodatkowe informacje:

Powyższe budowle nie posiadają instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

Zamawiający nie posiada projektów ani programu przemieszczeń pionowych i poziomych konstrukcji.

Zamawiający wykonuje pomiary batymetryczne w/w nabrzeży

Zamawiający przeprowadzi kontrole instalacji elektrycznych i piorunochronnych we własnym zakresie.

Wymogi podstawowe:

1.      analizę wraz z wnioskami, przegłębień przy nabrzeżach w oparciu o sondaże z roku 2021 i 2022,

2.      atest nurkowy w formie opisowej i graficznej,

3.      protokół z przeglądu rocznego i pięcioletniego.

Uwaga:

Dokładna lokalizacja obiektów wskazana jest w książkach obiektów budowlanych jako nr działki oraz na załączonych do książek mapach sytuacyjnych. Dokumentacja dostępna jest w siedzibie zamawiającego.

Do każdego przygotowanego protokołu z przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty dotyczące uprawnień budowlanych osoby wykonującej przegląd w odpowiedniej specjalności oraz informację o zapłaconej składce OC.

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia Z.9.2023

…………………………, dnia ……….

(miejscowość)

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

której zadania w zakresie objętym zamówieniem realizuje:

Żegluga Świnoujska

ul. Wybrzeże Władysława IV 12

72 – 600 Świnoujście

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty na: Wykonanie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli nabrzeży oraz przystani administrowanych przez Żeglugę Świnoujską

Nazwa: ......................................................................................................................................

Siedziba: ...................................................................................................................................

Województwo: ……………………………………..

Nr tel.: ..................................................................

Nr tel. komórkowego: ……………………………………………

Adres: e-mailowy: ………………………………@..............................................................

NIP: ...................................................... REGON: .............................................. KRS ……………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy: …………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji umowy:

………………………………………

tel. ……………………………….. e-mail: ……………………………@............................................

- SKŁADAM/MY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

- OFERUJĘ/JEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą

| CENA NETTO | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |
| --- | --- |
| VAT 23 % | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |
| CENA BRUTTO | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |

W tym:

- za wykonanie kontroli rocznej:

| CENA NETTO | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |
| --- | --- |
| VAT 23 % | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |
| CENA BRUTTO | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |

- za wykonanie kontroli pięcioletniej:

| CENA NETTO | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |
| --- | --- |
| VAT 23 % | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |
| CENA BRUTTO | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |

- UDZIELAM/MY NASTĘPUJĄCEJ GWARANCJI

- …..…. m-cy (min. 12 m-ce) na robociznę;

- ZOBOWIĄZUJĘ/JEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

60 dni od dnia zawarcia umowy

- OŚWIADCZAM/MY, że:

- zapoznałem/liśmy się z warunkami Zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,

- znajduję/jemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- usługę wykonamy: własnymi siłami /powierzymy podwykonawcom/*

…………………………………………………………………………………………………

Dane podwykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………

- zobowiązuję/jemy się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- jestem/śmy związany/ni ofertą przez okres 30 dni,

- zobowiązuję/jemy się do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) oraz wykonanie na swój koszt i ryzyko zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji usługi*.

- wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

(*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia Wykonawca wykreśla.)

- KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, którym jest Żegluga Świnoujska, z siedzibą przy ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście,    moich danych osobowych w zakresie danych zamieszczonych w ofercie tj. imię i nazwisko, adres, nr telefonu faxu i e-mail.

- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

- Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania.

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

- DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

imię i nazwisko: ......................................................................................................

numer telefonu/faxu: ..............................................................................................

adres e-mail: ..........................................................................................................

- ZAŁĄCZNIKI

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

………………………………………, dnia …………………..

miejscowość

............................................

podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

OŚWIADCZENIE

dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie

(składane z ofertą)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli nabrzeży oraz przystani administrowanych przez Żeglugę Świnoujską”.

JA/MY:

………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/Podmiotu udostępniającego zasoby)

- W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZAM, że:

1) Wykonawca jest*/nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 
i 655) jest*/nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest*/nie jest* podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

………..…………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny , podpis zaufany lub podpis osobisty

* niepotrzebne skreślić