Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i Dostawa narzędzi , elektronarzędzi oraz mierników dla działu utrzymania tunelu w Świnoujściu ”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i mierników z podziałem na zadania.

- Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce dostawy:

Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu ul.Wybrzeże Władysława IV 12 , 72-600 Świnoujście.

- Wykonawca zobowiązuje się jednorazowo na własny koszt do dostarczenia oraz wniesienia zamówionych narzędzi i elektronarzędzi i mierników na parter budynku na adres siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z: załadunkiem, dostarczeniem oraz rozładunkiem przedmiotu zamówienia pod wyżej wskazany adres  zamawiającego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówionych ilości artykułów fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i w stanie nadającym się do użytkowania.

- Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze artykułów winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie artykuły będące przedmiotem dostawy:

  - są nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku,

  - posiadają wymagane atesty, legalizacje ,opinie techniczne i dopuszczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu  dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych powyżej.

- Przy dostarczeniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych i dokumentacje techniczno-ruchowe, jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji takie dokumenty przewidują. Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.

- Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych artykułów na podstawie dokumentu WZ dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym i jakościowym dostarczonych materiałów i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru.

- Podczas przekazywania przedmiotu zamówienia zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia w przypadkach, gdy są widoczne uszkodzenia opakowań, dokumentacja jest niekompletna lub, gdy dostarczony artykuł nosi ślady użytkowania bądź jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.

- Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8:00 do 12:00.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia do zamawiającego zgodnie ze złożonym Formularzem cenowym, który będzie załącznikiem do umowy, na podstawie którego został przygotowana oferta odpowiednio dla części zamówienia oraz zapewnia, że artykuły przechowywane były i transportowane zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, normach oraz instrukcjach obsługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania artykułów bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych artykułów bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania zamawiającemu faktury VAT za artykuły dostarczone, wniesione i odebrane przez zamawiającego.

- Wykonawca udziela zamawiającemu minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości co do cech artykułów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty wykonawcy na artykuły, w stosunku do których zamawiającemu nie przekazano gwarancji jakości producenta.

- Wykonawca przy dostawie dołączy karty katalogowe oferowanych produktów.

- KODY CPV:

Kod CPV 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

Kod CPV 44511000-5 Narzędzia ręczne

Kod CPV 38552000-9 Mierniki elektroniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

I. URZĄDZENIA POMIAROWE

- 1szt. REFLEKTOMETR minimalne wymagania:

- Funkcje pomiarowe:

Duży kolorowy wyświetlacz LCD (800 x 480);

Płynna regulacja kontrastu;

Rozdzielczość do 0,1 m;

Funkcja do automatycznej lokalizacji uszkodzeń;

Wewnętrzna pamięć 100 pomiarów;

Możliwość stosowania na kablach teletechnicznych TNV-3, a także energetycznych 150V CAT IV;

Nie wymagający stosowania zewnętrznego separatora sieciowego (wbudowany wew. sieciowy filtr blokujący);

Wybór impedancji wyjściowej 25, 50. 75, 100 i 125 Ω lub dopasowanie automatyczne;

Funkcja automatycznego dopasowania wzmocnienia i szerokości impulsu wyjściowego do wybranego zakresu pomiarowego;

Impuls wyjściowy 2 ns do lokalizacji „bliskich” uszkodzeń;

8 trybów pracy (L1, L2, L1&L2, L1-L2, IFL, XTalk, M, L1&M );

Szczelność obudowy IP54;

Obudowa z wysokiej jakości ABS;

Zasilanie z akumulatora Li-Ion (do 12 godz. pracy);

Dwukanałowy z możliwością wyświetlenia obu wykresów na oddzielnych obrazach;

Zakres pracy do 20km (regulowany);

- Wyposażenie:

Oprogramowanie do pełnej analizy i archiwizacji wykresów, komunikacja z PC w obu kierunkach przez USB;

Oprogramowanie dzięki któremu możliwe jest nie tylko archiwizowanie i raportowanie uzyskanych danych, ale również późniejsze ich przerzucenie z powrotem do reflektometru w celu porównania bieżących pomiarów danego kabla z przebiegiem historycznym;

Możliwość dowolnego opisania, wydrukowania i dołączenia jako załączniki do

dokumentacji. Funkcja wymiany informacji z PC odbywać się musi w obu kierunkach, co zapewnia możliwość przeniesienia danych historycznych z poprzednio dokonanych pomiarów ponownie na reflektometr w celu bezpośredniego porównania wyników testów i błyskawicznego zlokalizowania uszkodzenia w terenie;

Przewód pomiarowy z dużymi krokodylkami i bezpiecznikiem (długość0,5 m)

- 1szt. ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII minimalne wymagania:

- Funkcje pomiarowe:

Napięcie: TRMS, szczyt, współczynnik szczytu (3-kanały);

Prąd: TRMS, szczyt, współczynnik szczytu (4-kanały);

Moc (czynna, bierna, pozorna)

Pomiary mocy w pełni z godne z normą IEEE 1459 (czynna, bierna, podstawowa,

harmoniczna, asymetria obciążenia);

Asymetria, pomiar migotania światła (flicker);

Analiza wyższych harmonicznych i interharmonicznych do 50 harmonicznej,

pomiar THD;

Energia (czynna, bierna, oddana, pobrana);

Wychwytywanie i rejestrowanie zdarzeń napięciowych (wyłączenia, przerwy, wzrosty, zapady);

Analiza jakości zasilania zgodnie z normą PN-EN 50160;

Rejestracja do 7 programowalnych alarmów;

Pomiar temperatury;

Współczynnik mocy, cos Phi.

3 kanały napięciowe o szerokim zakresie pomiarowym: 0 ... 1000 Vrms (CAT III / 1000 V);

4 kanały prądowe ze wsparciem dla automatycznej detekcji cęgów pomiarowych i doboru zakresów bezpośrednio w urządzeniu;

Automatyczna detekcja cęgów typu Smart i inteligentny wybór zakresów;

Zgodność z klasą S normy PN-EN 61000-4-30;

Pełna analiza jakości energii zgodnie z normą PN-EN 50160 z uwzględnieniem sygnalizacji i interharmonicznych;

Wsparcie dla kart microSD do 32GB (Karta min.8GB dostarczana w standardzie);

- Wyposażenie:

Rozbudowane oprogramowanie na komputery PC pozwalające na pobieranie, podgląd i analizę zarejestrowanych danych oraz tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych;

1-fazowe elastyczne cęgi prądowe 3000 /300 / 30 A (A 1227), 3 szt.;

Sondy pomiarowe, (brązowa, czarna, szara, niebieska), 4 szt.;

Krokodylki, (brązowy, czarny, szary, niebieski),4 szt.;

Przewody napięciowe, (brązowy, czarny, szary, niebieski), 4 szt.;

Kolorowe etykiety do oznaczania;

Karta pamięci microSD 8GB;

Czytnik kart microSD;

Licencja oprogramowania do miernika;

Oprogramowanie do miernika;

Skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej;

Pełna instrukcja obsługi w formie elektronicznej na płycie CD;

Ważne Świadectwo wzorcowania na min. 11m-cy;

Kable RS232, USB;

Zasilacz;

Akumulatorki 1.2 V NiMH, 6 szt.;

Torba transportowa;

- 1szt. DETEKTOR BEZDOTYKOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH minimalne wymagania:

- Funkcje pomiarowe:

Detektor „bezkontaktowy”

Wykrywanie długości fali: od 850 nm do 1625 nm

Bez konfiguracji i interpretacji – światło i dźwięk wskazują sygnał

Obsługa portów i patchcordów: SM, MM, UPC i APC

Funkcja LightBeat™ wskazuje działanie i stan baterii

- 1szt. CYFROWY ANALIZATOR TRANSFORMATORÓW minimalne wymagania:

- Funkcje pomiarowe:

Pomiar przekładni zwojowej transformatorów jednofazowych;

Przesunięcie fazowe pomiędzy uzwojeniami;

Prąd magnesujący podczas pomiaru przekładni;

Pomiar przekładni zwojowej transformatorów trójfazowych:

Przesunięcie fazowe pomiędzy uzwojeniami wysokiego i niskiego napięcia;

Prąd magnesujący podczas pomiaru przekładni;

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów jednofazowych;

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów trójfazowych;

- Wyposażenie:

Zestaw przewodów pomiarowych z krokodylami Kelvina 5 m;

4 żyłowe przewody pomiarowe z krokodylkiem, 2.5 m 4 szt.;

Przewód USB;

Przewód zasilający;

Miękka torba transportowa;

Licencja do oprogramowania;

Oprogramowanie do miernika;

Instrukcja obsługi;

Futerał na przyrząd i akcesoria;

Ważne Świadectwo wzorcowania na min. 11m-cy;

- 1szt. KAMERA TERMOWIZYJNA minimalne wymagania:

- Funkcje pomiarowe:

Rozdzielczość detektora min. 384 x 288

Czułość termiczna 40mK

zakres pomiarowy 20°C...60°C, dokładność ≤ ±0,4°C;

wbudowana kamera zdjęć widzialnych - 5 Mpix;

tryby obrazowania: IR, wizualny, PIP (obraz IR nałożony na wizualny), MIF (połączenie obrazu IR i wizualnego);

zapis zdjęć i filmów na karcie SD lub bezpośrednio na komputer

5” obrotowy, dotykowy ekran;

wbudowany moduł analizy zdjęć;

możliwość dodania notatki tekstowej, głosowej oraz graficznej;

regulowana intensywność podświetlenia wyświetlacza, umożliwiająca pracę zarówno przy mocnym oświetleniu, jak i w ciemnych pomieszczeniach;

GPS, cyfrowy kompas, latarka LED, wskaźnik laserowy;

wymienna bateria Li-Ion pozwalająca na 4-godzinny czas pracy;

interfejsy: microUSB 2.0, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, MiniHDMI i slot SD

- 2szt. DWUBIEGUNOWE WSKAŹNIKI NAPIĘCIA minimalne wymagania:

a.Funkcje pomiarowe:

Podświetlany wskaźnik diodowy;

Podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD;

Test ciągłości obwodu — wskazanie wizualne;

Test ciągłości obwodu — wskazanie dźwiękowe;

Wskaźnik wibracyjny włączany pod obciążeniem;

Zatrzymanie wskazań wyświetlacza;

Pomiar napięcia;

Wskaźnik biegunowości;

Pomiar rezystancji;

Przełączane obciążenie;

Jednobiegunowy wykrywacz fazy;

Wskaźnik kierunku wirowania faz;

Nakładka ochronna na końcówkę sondy;

Wykrywanie napięcia przy rozładowanych bateriach;

Funkcja latarki;

Przewód pomiarowy ze wskaźnikiem zużycia;

Parametry techniczne produktu:;

Napięcie AC/DC 12–690 V 12–690 V 6–690 V;

Ciągłość obwodu 0–400 kΩ;

Częstotliwość 0 / 40–400 Hz;

Rotacja faz - 100–690 V;

Pomiar rezystancji - Do 1999 Ω;

Czas reakcji (sygnalizacja LED) < 0,5 s;

Pobór prądu 3,5 mA przy napięciu 690 V;

Pobór prądu 1,15 mA przy napięciu 230 V;

Impedancja wejściowa 7 kΩ (przy wciśniętych przyciskach obciążenia);

Klasa bezpieczeństwa CAT III 690 V CAT IV 600V;

Klasa szczelności IP64;

Wymagania dotyczące zasilania 2 baterie AAA;

Masa netto 180 g

- 1szt.  MULTIMETR PRZEMYSŁOWY minimalne wymagania:

a.Funkcje pomiarowe:

automatyczne zatrzymanie wyniku pomiarowego podczas pracy obiema rękami AutoHold.;

pomiary pętli prądowej 4-20 mA w analogowych układach sterowania pracą czujników temperatury, ciśnienia, wilgotności czy przepływu.;

pomiary bardzo małych prądów na zakresie do 500 µA podczas prac serwisowych np. w testach układach podtrzymywania zegara czasu rzeczywistego lub przy konserwacji czujników płomienia w komorach spalania;

wyświetlacz o rozdzielczości 320 x 240 pikseli i przekątnej 3,5”;

obsługa urządzenia w rękawicach podczas pomiarów przemysłowyc;

Możliwość prezentacji wyników pomiarowych rejestratora w graficznej postaci trendu – funkcja Trend Capture;

Funkcja MAX / MIN /AVG;

Rejestracja wartości minimalnej, maksymalnej oraz wyliczenie średniej z bieżących pomiarów;

Szybka możliwość wykrycia nieprawidłowości dzięki rejestracji do 10 000 wyników pomiarowych;

Funkcja AC + DC;

Możliwość pomiaru składowej stałej i przemiennej w funkcji pomiaru napięcia;

Komunikacja Bluetooth;

Możliwość wysyłki wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym na urządzenia mobilne z systemem Android oraz do aplikacji komputerowej;

Filtr dolnoprzepustowy;

Dokładny pomiar napięć przy wyeliminowaniu wysokoczęstotliwościowych zakłóceń generowanych przez pracę maszyn i urządzeń elektronicznych.

- Akcesoria do miernika MPI 540:

- 1 kpl. Adaptery napięciowe umożliwiające podłączenie miernika bezpośrednio do listwy przyłączeniowej w rozdzielnicy elektrycznej. Każdy adapter posiada gwint M4 / M6.

- Sonda luksomierza LP-10B

- 3szt. Elastyczne cęgi prądowe, zwane również cewkami Rogowskiego, Zakończone są wtykiem 5-pinowym 38,8 μV / 1 A  360mm

- 1szt. Adapter do ładowania akumulatora analizatora bezpośrednio z rozdzielnicy elektrycznej. Przelotowe wtyki pozwalają na ładowanie analizatora przy zachowaniu możliwości wykonywania pomiarów.Podłączany do zasilacza za pomocą końcówki IEC C8 („ósemka”)

- 1szt. Miernik cęgowy, Multimetr 773

a.Funkcje pomiarowe:

Kalibracja przez akredytowane przez DAkkS laboratorium testowe

Pomiar sygnałów wyjściowych 4 - 20 mA z przekaźników bez przerywania pętli

Pomiar, podawanie i symulacja pętli prądowych bezpośrednio na urządzeniu

Podawanie i pomiar napięcia stałego

Oświetlenie punktu pomiarowego

Podwójny wyświetlacz ze wskaźnikiem %

Odłączane cęgi z przedłużaczem

Funkcja hold

Możliwy pomiar sygnałów 10 - 50 mA w starszych urządzeniach

Równoczesne wykonywanie pomiaru pętli prądowych i zasilanie 24 V

Skalowane wyjście mA do wejścia mA

Wejście/wyjście mA

- 1szt. ANALIZATOR SIECI

a.Funkcje pomiarowe:

Wyświetlanie konfigurację sieci - IPv4

Test okablowania:

- wyświetlanie mapy połączeń

- wykrywanie błędów takich jak: split, przerwa czy zwarcie,

- określanie odległości do przerwy i zwarcia (TDR)

Detekcja PoE/PoE+

Generator impulsów do śledzenia kabli

Przycisk autotestu wykonuje Ping i Test Traceroute (tryb sieciowy)

Funkcja migającej diody LED do identyfikacji portu na switchu

Detekcja przełącznika - 10/100/1000Mb/s

Obsługa minimum 5 jednostek zdalnych RJ45

Podświetlany kolorowy ekran

Przycisk Autotest wykonuje pakiet testów sieciowych: Połączenie z Internetem (Ping, DNS, Gateway, Traceroute) NetScan

Funkcja NET TEST dostarcza szczegółowych informacji każdego z urządzeń dostępnych w sieci

Skanowanie sieciowe (IP i MAC adresy urządzeń)

Wykresy ruchu urządzeń w sieci

Generowanie raportów z testów (PDF lub CSV)

Możliwość eksportu raportów z testów do dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilnego z systemem Android

Testowanie kabli PROFINET

Testowanie kabli światłowodowych PROFINET

Kontrola stanu sieci

Funkcja Migającej diody LED pozwalająca na szybszą lokalizację urządzenia

Konfiguracja ustawienia węzła bez potrzeby korzystania z laptopa

Podanie wszystkich szczegółów węzła sieci, tj. Adres IP, dane dostawcy, wersję oprogramowania itp

Możliwość zresetowania urządzenia do ustawień fabrycznych

Alarm urządzenia / wykrywanie błędów

Dostarczony z:

- adapter SC-SC Duplex

- kable światłowodowe wielomodowe LC-LC i LC-SC Duplex

- moduł światłowodowy 1310 nm SFP LX

- moduł światłowodowy 1550 nm SFP ZX

- zestaw jednostek zdalnych RJ45 minimum 5 szt

- Wizualny lokalizator uszkodzeń światłowodu (źródło światła do światłowodów, długość fali 650nm)

II. ELEKTRONARZEDZIA

- 1 szt . WIERTARKO-WKRĘTARKA W WALIZCE

wymienne głowice;

1 szt. ładowarka do akumulatorów

2 szt akumulatorów 12V/6Ah;

Walizka;

Maks. moment obrotowy 34 Nm;

Bez obciążenia obr. / min.Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 1600 obr./min;

Masa korpusu narzędzia z akumulatorem poniżej 1,3 kg;

Elektroniczny przełącznik zmiany obrotów

- 1 kpl. AKUMULATOROWA MŁOTOWIERTARKA W WALIZCE Z WYPOSAŻENIEM:

1szt. Ładowarka;

2szt akumulatorów 18V/8Ah;

System aktywnej kontroli momentu obrotowego;

Aktywny system tłumienia wibracji;

Dłutowanie;

Wiercenie z udarem;

wiercenie bez udaru;

wymienny uchwyt narzędzia;

Tryb pracy wstecz;

Sprzęgło momentu obrotowego;

Energia pojedynczego udaru minimum 2,5J;

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-1330 obr/min;

Poziom wibracji przy wierceniu poniżej 13 m/s2;

Maksymalna średnica wiercenia udarowego:  26 mm;

Opcjonalnie kompatybilny z systemem odsysania zwiercin;

Waga z akumulatorem poniżej 4,5 kg

- 1 szt. AKUMULATOROWA SZLIFIERKA 18V Z WYPOSAZENIEM:

tarcza 125mm;

1szt ładowarka;

2szt akumulatorów 18V/5,5Ah;

Regulacja obrotów;

zakres obrotów 3500-8500 obr.min;

hamulec tarczy;

rączka antywibracyjna;

włącznik łopatkowy;

odpowiednik urządzenia sieciowego minimum 1200W

- 1 szt. LAMPA OŚWIETLENIA STREFOWEGO

LED 4000 lm;

zasilanie 18V/230V;

kompatybilna z akumulatorami do urządzeń wymienionych w pkt. 2 i 3

- 1szt. LAMPA WARSZTATOWA

LED 550 lm;

Zasilanie akumulatorowe;

ładowanie USB;

IP52;

możliwość zawieszenia na haku lub magnesie;

składana;

różne tryby pracy

- 1szt. ODKURZACZ AKUMULATOROWY

filtr HEPA

2szt. Akumulator 18V

kompatybilny z akumulatorami do urządzeń wymienionych w pkt. 2 i 3

możliwość stosowania worków;

praca na sucho i mokro;

z zestawem końcówek ssących;

siła ssąca minimum 115 mbar

Zestaw 50szt. worków

- 1szt. SZLIFIERKA SIECIOWA 230V

tarcza 230;

System antywibracyjny;

wyłącznik deadman;

układ stabilizacji wywarzenia;

obracany uchwyt główny;

moc 2600W;

obroty bez obciążenia 6600 obr./min;

waga poniżej 6kg;

wibracje poniżej 3 m/s2

- 5szt. LATARKA AKUMULATOROWA USB

z regulacją wiązki światła 1 100 lumenów;

3 tryby pracy oraz precyzyjną regulację szerokości strumienia i natężenia wiązki światła w dowolnej pozycji.

- 5szt. AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA USB HI-VIS

600 lumenów o punktowej lub szerokokątnej wiązce światła

- 1kpl. Zestaw wierteł do betonu ( fi, 6,8,10,12 dł. 170mm) TE-CX (SDS PLUS)

- 1kpl. Zestaw wierteł do betonu ( fi, 6,8,10,12 dł. 220mm) TE-CX (SDS PLUS)

- 25szt. Tarcza do cięcia metalu 125x1 Klasa produktu: Ultimate, Materiał podłoża:Stal, Stal nierdzewna, Rodzaj urządzenia:  Szlifierka kątowa

- 2szt. Tarcza diamentowa Materiał podłoża:Kamień, Kamień naturalny, Beton (niezbrojony), Beton (zbrojony), Beton (silnie zbrojony),Klasa produktu:  Ultimate

- 25szt. Tarcza do cięcia metalu 125x1,5 Klasa produktu: Ultimate, Materiał podłoża:Stal, Stal nierdzewna, Rodzaj urządzenia:  Szlifierka kątowa

- 3szt. Szybko wymienny uchwyt końcówek bit

- 2 kpl. Zestawy końcówek do wkrętaków TX10, TX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13, dł 25mm

III. NARZEDZIA RĘCZNE

- 1szt. ZESTAW NARZĘDZI DLA ELEKTRYKA W WALIZCE:

- WALIZKA  z teleskopowym uchwytem w dnie oraz dwoma zewnętrzne płynnie pracującymi rolkami , Maksymalna ładowność min.20 kg; Pojemności: min.33 litry, Specjalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający wygodne przenoszenie ,Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS, w kolorze czarnym ,Owijana rama aluminiowa, Metalowe okucia, dwa wyjmowane panele narzędziowe wyprodukowane z zabezpieczonego przed zabrudzeniem wydrążonego arkusza polipropylenowego,31 kieszonek narzędziowych;

- NARZĘDZIA izolowane wg VDE DIN EN 60900.

1szt. Zestaw wkrętaków z wymienną rękojeścią (mieszany, 19-cz. wraz z torbą rozkładaną,Uniwersalny, kompaktowy, mobilny) , izolowane wg VDE

1szt. Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek kablowych z ładowaniem bocznym do 16 mm², Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 12,Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4, Samoczynne dopasowanie się określonego rozmiaru tulejki kablowej, Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte, izolowane wg VDE

1szt. Szczypce nastawne do rur samo zaciskające się na rurach i nakrętkach ,

Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC, Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy,Solidna konstrukcja odporna na zabrudzenia, szczególnie przydatne do prac na zewnątrz ,Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom, Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo, izolowane wg VDE, dł.300mm;

1szt. Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu o długotrwałej prac przy dużych obciążeniach, Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo, izolowane wg VDE, dł. 250mm

1szt. Szczypce do prac elektroinstalacyjnych 6 funkcji w jednym narzędziu

Szczypce wielofunkcyjne do prac elektroinstalacyjnych; umożliwiają chwytanie materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, gięcie, gratowanie, cięcie i odizolowywanie przewodów oraz zagniatanie tulejek kablowych, Profile do ściągania izolacji z przewodów o przekroju 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm² , Gniazdo zagniatające do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm² , izolowane wg VDE, dł. 200mm

1szt. Szczypce uniwersalne powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu, Do cięcia drutu miękkiego i twardego,Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów,Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC,Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo, izolowane wg VDE,dł. 200mm

1szt. Szczypce tnące półokrągłe dealne do precyzyjnego chwytania i cięcia,Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki,Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie, Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego, Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC, Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo , izolowane wg VDE,dł. 160mm

1szt. Nożyce do kabli trójstopniowy mechanizm zapadkowy, Do cięcia kabli o średnicy do 60 mm, Nieruchoma rękojeść z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia, Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych, izolowane wg VDE,dł. 320mm

1szt. Szczypce płaskie z tworzywa sztucznego całkowicie izolowane, Klasa C, zakres stosowania do -40 st. C, Tworzywo sztuczne, wzmacniane włóknem szklanym, Rękojeść ze strefą z miękkiego materiału zapewniającego pewny chwyt, dł. 180mm

2szt. Nóż do kabli  Rękojeść dwukomponentowa izolowana wg VDE

Waga 112 g

Wymiary 190 x 85 x 29 mm

Długość ostrza 50 mm

1szt. Klucz nastawny "SZWED" izolowany wg VDE z płynną regulacją zakresu chwytu z dala od chwytanego przedmiotu wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Zakres pracy dla nakrętek 30mm, masa klucza 500g

MŁOTKI

1szt. Młotek Ślusarski Z Trzonkiem Fiberglass 1000g

1szt. Młotek Ślusarski Z Trzonkiem Fiberglass 500g

1szt. Młotek Ślusarski Z Trzonkiem Fiberglass 5000g

- 1kpl. UCHWYT DYNAMOMETRYCZNY VDE 1,0 - 5,0 Nm

Izolacja zabezpieczająca 1000 V AC

Bezstopniowa regulacja za pomocą narzędzia regulacyjnego Torque-Setter (w zestawie)

System szybkiego mocowania ClickFix

Kompatybilny z bitami slimBit 6 mm

Odgłos kliknięcia po osiągnięciu zdefiniowanej wartości momentu obrotowego.

W komplecie z solidnym i wytrzymałym etui.

Bity w zestawie:

SoftFinish® electric 3,0 mm

SoftFinish® electric slimBit, płaski 4,0/5,5/6,5 mm

SoftFinish® electric slimBit, krzyżakowy PZ 1/PZ 2

SoftFinish® electric slimBit SL/PZ 1, SL/PZ 2

SoftFinish® electric slimBit, Torx T10/T15/T20/T25.

Izolacja ochronna natryskiwana na bit, która w przedniej części jest całkowicie zintegrowana z bitem.

Indywidualnie testowana izolacja ochronna 1 000 V AC, znak kontroli VDE i GS.

Łatwy dostęp do głęboko położonych zacisków śrubowych;

- 1kpl. UCHWYT DYNAMOMETRYCZNY VDE 0,5 - 2,0 Nm

Izolacja zabezpieczająca 1000 V AC

Bezstopniowa regulacja za pomocą narzędzia regulacyjnego Torque-Setter (w zestawie)

System szybkiego mocowania ClickFix

Kompatybilny z bitami slimBit 6 mm

Odgłos kliknięcia po osiągnięciu zdefiniowanej wartości momentu obrotowego.

- 2szt. ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2” i 1/4”

nasadki 1/2":10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm

nasadki długie 1/2":14,15,17,19,22mm

nasadki do świec 1/2":16,21mm

nasadki 1/4":4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm

nasadki długie 1/4":6,7,8,9,10,11,12,13mm

nasadki 1/4" z bitami: Torx(T8,10,15,20,25,27,30),

nasadki 1/4" z bitami: Imbus(3,4,5,6mm),

nasadki 1/4" z bitami: PZ(1,2),PH(1,2),

nasadki 1/4" z bitami: Płaskie(4,5.5,6.5mm)

bity: Imbus(7,8,10,12,14mm),

bity: PH(3,4), PZ(3,4),

bity: Płaskie(8,10,12mm),

bity: Torx(T40,45,50,55,60)

wkrętak 1/4" do nasadek i bitów

adapter do bitów 1/2"

grzechotki 1/2" i 1/4"

przedłużki 1/2"(120,235mm) oraz 1/4"(50,70mm)

przelotka1/2"

pokrętło typ T z kwadratem zabierającym 1/4"

przeguby Cardana 1/2" i 1/4"

imbusy typ L(1.5,2,3mm)

nasadki wewnętrzne TORX 1/2": (E10,11,12,14,16,18,20,24)

nasadki wewnętrzne TORX 1/4": (E4,5,6,7,8)

- 1kpl. ZESTAW KLUCZY PŁASKO OCZKOWYCH

o średnicy od 6 do 32 mm,

wykonane ze stali chromowo-wanadowej  z 12-kątną końcówką klucza

na komplet składa się 25. szt. kluczy

- 1kpl. ZESTAW KLUCZY PŁASKICH

o średnicy od 6 do 32 mm,

wykonane ze stali chromowo-wanadowej

na komplet składa się 10. szt. kluczy dwustronnych

- 3szt. DALMIERZ LASEROWY

Pomiary w trybie pojedynczym,

Pomiary w trybie ciągłym,

Automatyczne określanie wartości skrajnych w trybie ciągłym

Sumowanie wyników,

Pomiar powierzchni,

Pomiar objętości

- 4szt. MIARA ZWIJANA 5m

- 2kpl. WIERTŁA UDAROWE

Thunderweb / 1 - 13 mm / co 0,5 mm kaseta met. 25 szt.

- 4szt. PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIE

z 4 gniazdami 16A 2P+Z 230V

z klapkami,

kabel gumowy OW ( H05RR-F) 3x2,5mm2 50M

min. IP44

- 5szt. UCHWYT DO BEZPIECZNIKÓW BM

z rękawem ochronnym

- NARZĘDZIA IZOLOWANE DO PRACY POD NAPIĘCIEM W WALIZCE norma DIN EN 60900 IEC 60900

WALIZKA  z teleskopowym uchwytem w dnie oraz dwoma zewnętrzne płynnie pracującymi rolkami , Maksymalna ładowność min.20 kg; Pojemności: min.33 litry, Specjalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający wygodne przenoszenie ,Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS, w kolorze czarnym ,Owijana rama aluminiowa, Metalowe okucia, dwa wyjmowane panele narzędziowe wyprodukowane z zabezpieczonego przed zabrudzeniem wydrążonego arkusza polipropylenowego,31 kieszonek narzędziowych;

NARZĘDZIA:

- Rękojeści poprzeczne, z zabierakami czworokątnymi 3/8” i 1/2”;

- Klucz dynamometryczny z zabierakiem czworokątnym, dwukierunkowy 3/8” w zakresie 5 - 50 Nm;

- Klucze izolowane  płaskie w rozmiarach 10,13,16,17,19,22,24,27;

- Klucze oczkowe w rozmiarach 10,13,16,17,19,22,24;

- Klucze nasadowe do śrub z gniazdem sześciokątnym, z gniazdem czworokątnym 3/8"-5,6,8 oraz  1/2"-5,6,8;

- Nasadki sześciokątne do śrub z łbem sześciokątnym, z gniazdem czworokątnym 3/8" i  1/2" (3/8” – 10,13,16,17,19 dł 46mm) i (1/2” – 10,13,16,17,19,22,24,27 dł.58mm)

- Grzechotki dwukierunkowe, z zabierakami czworokątnymi 3/8” i 1/2”

- Przedłużacze, z gniazdem/zabierakiem czworokątnym 3/8” dł. 1x125mm,1x250mm i 1/2”dł. 1x125mm , 1x250mm;

- Maty izolacyjne 1szt. 500x500x1 oraz 1 szt. 1000x1000x1

- Piła do metalu PUK;

- uziemiacze przenośne do podstaw BM  i rozłączników;

- 1szt. Drabina aluminiowa 3 częściowa 3x11 stopni, zasięg pracy 7,3m;

- 4szt. Drabina aluminiowa dwustronna 8 stopni , zasięg pracy 3,3m

- Zestaw kluczy imbusowych z rączką i kulką

Długość: 265 mm

Rozmiar: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10 mm

- Zestaw kluczy Torx z rączka

Rozmiary:T10 x 200, T15 x 200, T20 x 200, T25 x 200, T27 x 200, T30 x 200, T45 x 200. T50 x 200