Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.54.2023

Zakres rzeczowy robót obejmujący naprawę miejscowych punktowych uszkodzeń fragmentów boiska o nawierzchni poliuretanowej na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego 2 oraz na placu zabaw przy Promenadzie Zdrowia

w Świnoujściu.

Zakres prac:

Usunięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni poliuretanowej na boisku Liceum Ogólnokształcącego :

- łata o wymiarach 100cm x 100cm  x 2 szt. = 2 m2,

- podłużne pasy uszkodzonej nawierzchni (spękania podł.) 35 mb x 0,30 m szer. = 10,50 m2,

- j.w. lecz 30mb x 0,20m = 6,0 m2

Fot. 1,2. Widok uszkodzenia nawierzchni boiska Liceum Ogólnokształcącego

Fot. 2,3. Widok uszkodzenia nawierzchni boiska Liceum Ogólnokształcącego

Uszkodzenia na placu zabaw przy Promenadzie Zdrowia:

- 1,50 m x 0,50 m x 2 szt. = 1,50 m2,

- 0,80 m x 0.50 m = 0,40 m2

Fot. 4,5,6. Widok uszkodzenia nawierzchni na placu zabaw.

- naprawa obejmuje wycięcie uszkodzonej nawierzchni sportowej,

- przygotowanie nawierzchni w miejscach naprawy – oczyszczenie , gruntowanie,

- uzupełnienie zniszczonych ubytków nawierzchni zgodnie z technologią napraw dla tego

rodzaju nawierzchni, kolor – czerwony Liceum, szary lub niebieski  promenada,

- utylizacja odpadów zdemontowanej nawierzchni.