Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  WIZ.271.2.58.2023

Zakres rzeczowy robót obejmujący usunięcie awarii kanalizacji ściekowej w pomieszczeniach piwnicznych budynku „B”  Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Witosa 7

w Świnoujściu.

Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic wykonana z rur żeliwnych i pcv z uwagi na bardzo małe spadki często ulega awarii (brak drożności) w związku z czym należy instalację przebudować dla wyeliminowania występujących awarii.

Trasa przebiegu przebudowywanej kanalizacji na poziomie piwnic: od pomieszczenia pod pokojem nauczycielskim WF (obecnie magazyn sprzętu ZHP) do pomieszczenia piwnicznego sąsiadującego ze schodami zewnętrznymi patio.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- demontaż poziomów kanalizacyjnych żeliwnych fi 150  (6m),

- j.w. lecz średnicy fi 50 (19m),

- j.w. lecz pcv fi 100 (9m),

- rurociągi pcv pod stropami fi 160  (7m),

- rurociągi pcv fi 110 (13,50m),

- rurociągi pcv fi 75 (14 m),

- j.w. lecz fi 50  (12m),

- montaż podejść odpływowych dla ww. instalacji,

- montaż czyszczaków kanalizacyjnych fi 110 (2 szt.),

- j.w. lecz fi 75 (2 szt.),

- montaż brakujących zasuw na instalacji kanalizacji ściekowej żeliwnej (2 szt.)

- wykonanie przebić w ścianach dla uzyskania właściwych spadków (6szt.),

- dokonać próby szczelności przebudowanej instalacji kanalizacyjnej,

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej miejsca awarii kanalizacji ściekowej.

Fot.1,2. Kanalizacja do przebudowy.

Fot.3,4. Kanalizacja do przebudowy.

Fot. 5,6. Zasuwy rewizyjne do uzupełnienia.