Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WIZ.271.2.60.2023

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie robót remontowych 2 kładek komunikacyjnych  nad zbiornikiem fosy fontanny miejskiej położonej przy Placu Wolności w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

-  demontaż nawierzchni kładek wykonanych z desek ryflowanych i ponowny ich  montaż po

konserwacji konstrukcji stalowej kładek. Ponowny montaż desek ryflowanych za pomocą

wkrętów odpornych na korozję. Przewiduje się wymianę desek poszycia na nowe

w wysokości 10%  całej powierzchni kładek, nowe deski powinny być  impregnowane

przeciw wodnie i maksymalnie zbliżone wizualnie do istniejących,

- demontaż istniejącej konstrukcji stalowej i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących konstrukcji stalowych kładek poprzez ich czyszczenie wszystkich elementów metalowych za pomocą elektronarzędzi (szlifierka wyposażona w metalową szczotkę) do uzyskania stopnia przygotowania powierzchni St2 (powierzchnia nie może zawierać pyłu, smaru, oleju, ani słabo przylegających cząstek zgorzeliny, rdzy, pozostałości farby ani innych substancji), stopień zardzewienia B.

Malowanie w kolorze szarym wszystkich elementów wyczyszczonych  farbą antykorozyjną z wymagana klasą trwałości powłoki C5H  - farba  NOXAN Monoguard.  Malowanie zgodne z instrukcją producenta farby. Aplikacja farby za pomocą pędzla, lub natrysku i ponowny montaż konstrukcji stalowej oraz elementów drewnianych kładki.

Fot.1. Widok kładki omunikacyjnej do remontu.

Fot. 2.3.Widok skorodowanej konstrukcji podporowej kładki.

Fot. 4. Widok nawierzchni kładki.

Fot. 5. Widok progu na dnie fosy fontanny do rozbiórki.

Długości kładek: 11,50m  i 9,00 m, szerokość

Rozbiórka  progu poprzecznego ułożonego na dnie fosy (2,45 m x 0,40m) z uzupełnieniem płytek dennych po rozbiórce ww. progu. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały montażowe (środek gruntujący, klej, spoina)  były  wysokiej klasy jakościowej przeznaczone specjalistycznie dla tego typu  robót montażowych/basenowych.

Dodatkowa impregnacja przeciw wodna metodą malowania wszystkich elementów drewnianych konstrukcji i poszycia kładki.

Zamawiający wymaga aby czyszczenie elementów konstrukcji stalowej odbywało się w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu poza miejscem lokalizacji fontanny która znajduje się  w centrum miasta, czyszczenie powinno odbywać się w warunkach warsztatowych.