Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i dostawa narzędzi , elektronarzędzi oraz mierników dla działu utrzymania tunelu w Świnoujściu ”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz jednorazowa dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i mierników.

- Termin wykonania zamówienia:

maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z: załadunkiem, dostarczeniem oraz rozładunkiem przedmiotu zamówienia pod wyżej wskazany adres  zamawiającego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówionych ilości artykułów fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i w stanie nadającym się do użytkowania.

- Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze artykułów winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie artykuły będące przedmiotem dostawy są nowe, nie używane, nie powystawowe i nie noszą śladów jakiegokolwiek użytkowania a opakowania są zabezpieczone w sposób nie budzący wątpliwości zamawiającego iż były otwierane (nie dotyczy towarów które wymagały otwarcia w celu legalizacji, atestowania lub wzorcowania urządzenia) oraz były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu  dokumentów w formie elektronicznej przed dostawą potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (tj. kart charakterystyki, deklaracji zgodności, kart katalogowych) sporządzonych w języku polskim przed realizacją dostawy (nie dopuszcza się tłumaczeń przy pomocy translatorów i innych urządzeń elektronicznych).

- Przy dostarczeniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu karty gwarancyjne zgodnie z zadeklarowanym czasem gwarancji w formularzu ofertowym, instrukcje obsługi, karty katalogowe, deklaracje zgodności, licencje, klucze produktowe i dokumentacje techniczno-ruchowe napisane w języku polskim (nie dopuszcza się tłumaczeń przy pomocy translatorów i innych urządzeń elektronicznych). Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt.10 zamawiający może odmówić odbioru całości zamówienia i rozwiązania umowy z wykonawcą.

- Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych artykułów na podstawie dokumentu WZ dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym i jakościowym dostarczonych materiałów oraz dokumentów wymienionych w pkt.10 i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru spisanym przy udziale przedstawiciela wykonawcy dostarczonych materiałów (protokół dostarcza wykonawca).Wykonawca umożliwi upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego swobodne zapoznanie się i sprawdzenie dostarczonego zamówienia i będzie brał udział w tych czynnościach.

- Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8:00 do 12:00.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia do zamawiającego zgodnie ze złożonym Formularzem cenowym, który będzie załącznikiem do umowy, na podstawie którego został przygotowana oferta odpowiednio dla części zamówienia oraz zapewnia, że artykuły przechowywane były i transportowane zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, normach oraz instrukcjach obsługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania artykułów bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych artykułów bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania zamawiającemu faktury VAT za artykuły dostarczone, wniesione i odebrane przez zamawiającego po uzyskaniu zgodności w protokole odbioru wszystkich materiałów.

- KODY CPV:

Kod CPV 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

Kod CPV 44511000-5 Narzędzia ręczne

Kod CPV 38552000-9 Mierniki elektroniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

- REFLEKTOMETR minimalne wymagania:

Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min.640x480 px;

Regulacja kontrastu;

Funkcja do automatycznej lokalizacji uszkodzeń;

Wewnętrzna pamięć  pomiarów;

Możliwość stosowania na kablach teletechnicznych, a także energetycznych;

Nie wymagający stosowania zewnętrznego separatora sieciowego);

Wybór impedancji wyjściowej 25, 50. 75, 100 i 125 Ω lub dopasowanie automatyczne;

Funkcja automatycznego dopasowania wzmocnienia i szerokości impulsu wyjściowego do wybranego zakresu pomiarowego;

Impuls wyjściowy do lokalizacji „bliskich” uszkodzeń;

8 trybów pracy (L1, L2, L1&L2, L1-L2, IFL, XTalk, M, L1&M );

Szczelność obudowy IP54;

Obudowa z wysokiej jakości ;

Zasilanie z akumulatora Li-Ion

Dwukanałowy z możliwością wyświetlenia obu wykresów na oddzielnych obrazach;

Zakres pracy regulowany do min. 5km z rozdzielczością do 0,1m

Oprogramowanie do pełnej analizy i archiwizacji wykresów, komunikacja z PC w obu kierunkach przez USB;

Oprogramowanie dzięki któremu możliwe jest nie tylko archiwizowanie i raportowanie uzyskanych danych, ale również późniejsze ich przerzucenie z powrotem do reflektometru w celu porównania bieżących pomiarów danego kabla z przebiegiem historycznym;

Możliwość dowolnego opisania, wydrukowania i dołączenia jako załączniki do dokumentacji.

Przewód pomiarowy z dużymi krokodylkami i bezpiecznikiem (długość min. 0,5 m);

Instrukcja obsługi w języku polskim;

- ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII minimalne wymagania:

Napięcie: TRMS, szczyt, współczynnik szczytu (3-kanały);

Prąd: TRMS, szczyt, współczynnik szczytu (4-kanały);

Pomiary mocy zgodne z normą IEEE 1459 (czynna, bierna, pozorna,harmoniczna,asymetria obciążenia) lub równoważną;

Pomiar migotania światła;

Analiza wyższych harmonicznych i interharmonicznych;

pomiar THD;

Energia (czynna, bierna, oddana, pobrana);

Wychwytywanie i rejestrowanie zdarzeń napięciowych (wyłączenia, przerwy, wzrosty, zapady);

Analiza jakości zasilania zgodnie z normą PN-EN 50160 lub równoważną;

Rejestracja programowalnych alarmów;

Pomiar temperatury;

Współczynnik mocy, cos Phi.

Automatyczna detekcja cęgów typu Smart i inteligentny wybór zakresów;

Zgodność z klasą A lub S normy PN-EN 61000-4-30 lub równoważną;

Pełna analiza jakości energii zgodnie z normą PN-EN 50160 lub równoważną z uwzględnieniem sygnalizacji i interharmonicznych;

Wsparcie dla kart microSD (Karta min.8GB);

Oprogramowanie na komputery PC pozwalające na pobieranie, podgląd i analizę zarejestrowanych danych oraz tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych;

1-fazowe elastyczne cęgi prądowe 3000 /300 / 30 A min.3 szt.;

Sondy pomiarowe, (brązowa, czarna, szara, niebieska), 4 szt.;

Krokodylki, (brązowy, czarny, szary, niebieski),4 szt.;

Przewody napięciowe, (brązowy, czarny, szary, niebieski), 4 szt.;

Kolorowe etykiety do oznaczania;

Karta pamięci microSD 8GB;

Czytnik kart microSD;

Licencja oprogramowania do miernika;

Oprogramowanie do miernika;

Skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej;

Pełna instrukcja obsługi w formie elektronicznej na płycie CD;

Ważne Świadectwo wzorcowania lub kalibracji zgodne z  PN-EN ISO/IEC 17025 na min. 11m-cy potwierdzone certyfikatem w języku polskim.Kable 1szt.RS232, 1szt.USB;

Zasilacz;

Akumulatorki 1.2 V NiMH,

Torba transportowa;

Instrukcja obsługi w języku polskim.

- DETEKTOR BEZDOTYKOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH  minimalne wymagania:

Detektor „bezkontaktowy”/bezdotykowy (w formie pojedynczego urządzenia)

Wykrywanie długości fali: od 850 nm do 1625 nm

świetlny i dźwiękowy wskaźnik sygnału;

Obsługa portów i patchcordów: min.SM, MM, UPC i APC

Funkcja wskazująca działanie i stan baterii:

Instrukcja obsługi w języku polskim.

- CYFROWY ANALIZATOR TRANSFORMATORÓW minimalne wymagania:

Przesunięcie fazowe pomiędzy uzwojeniami;

Prąd magnesujący podczas pomiaru przekładni;

Pomiar przekładni zwojowej transformatorów trójfazowych:

Przesunięcie fazowe pomiędzy uzwojeniami wysokiego i niskiego napięcia;

Prąd magnesujący podczas pomiaru przekładni;

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów jednofazowych;

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów trójfazowych;

Zestaw przewodów pomiarowych z krokodylami 5 m;

4 żyłowe przewody pomiarowe z krokodylkiem, 2.5 m 4 szt.;

Przewód USB;

Przewód zasilający;

torba transportowa;

Licencja do oprogramowania;

Oprogramowanie do miernika;

Instrukcja obsługi w języku polskim;

Ważne Świadectwo wzorcowania lub kalibracji zgodne z  PN-EN ISO/IEC 17025 na min. 11m-cy potwierdzone certyfikatem w języku polskim.

- KAMERA TERMOWIZYJNA minimalne wymagania:

Rozdzielczość detektora min. 384 x 288 px;

Czułość termiczna 40mK

zakres temperatur mieszczący się w przedziale od -20°C do 500°C;

wbudowana kamera zdjęć widzialnych – min.5 Mpix;

tryby obrazowania: IR, wizualny, PIP (obraz IR nałożony na wizualny), MIF (połączenie obrazu IR i wizualnego);

zapis zdjęć i filmów na karcie SD lub bezpośrednio na komputer;

moduł analizy zdjęć;

możliwość dodania notatki tekstowej, głosowej lub graficznej;

regulowana intensywność podświetlenia wyświetlacza,;

GPS, cyfrowy kompas, , wskaźnik laserowy;

wymienna bateria Li-Ion;

interfejsy: microUSB 2.0, Wi-Fi, i slot SD;

Ważne Świadectwo wzorcowania lub kalibracji zgodne z  PN-EN ISO/IEC 17025 na min. 11m-cy potwierdzone certyfikatem w języku polskim;Instrukcja obsługi w języku polskim.

- DWUBIEGUNOWE WSKAŹNIKI NAPIĘCIA minimalne wymagania:

Wskaźnik diodowy;

Podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD;

Test ciągłości obwodu — wskazanie wizualne;

Test ciągłości obwodu — wskazanie dźwiękowe;

Generator obciążenia do testu RCD;

Pomiar napięcia;

Wskaźnik biegunowości DC;

Pomiar rezystancji;

Jednobiegunowy wykrywacz fazy;

Wskaźnik kierunku wirowania faz;

Nakładka ochronna na końcówkę sondy;

Funkcja latarki;

Napięcie AC/DC 6–690 V;

Częstotliwość 0 / 40–400 Hz;

Rotacja faz - 100–690 V;

Pomiar rezystancji - Do 1999 Ω;

Klasa bezpieczeństwa min.CAT III 690 V CAT IV 600V;

Klasa szczelności min.IP64;

Wymagania dotyczące zasilania 2 baterie AAA;

Masa netto max.300  g;

Ważne Świadectwo wzorcowania lub kalibracji zgodne z  PN-EN ISO/IEC 17025 na min. 11m-cy potwierdzone certyfikatem w języku polskim.Instrukcja obsługi w języku polskim.

- MULTIMETR PRZEMYSŁOWY minimalne wymagania:

Zatrzymanie wyniku pomiarowego AutoHold lub równoważna;

Wyświetlacz o rozdzielczości min. 320 x 240 pikseli i przekątnej min.3,0”;

Możliwość prezentacji wyników pomiarowych rejestratora w graficznej postaci trendu – funkcja Trend Capture;

Funkcja MAX ,MIN ,oraz średniej;

Możliwość rejestracji do min. 10 000 wyników pomiarowych;

Pomiar napięcia AC min. W zakresie 50mV – 1000V;

Pomiar napięcia DC min. W zakresie 50mV – 1000V

Możliwość wysyłki wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym na urządzenia mobilne oraz do dedykowanej aplikacji komputerowej;

filtr eliminujący wysokoczęstotliwościowe zakłócenia generowane przez pracę maszyn i urządzeń elektronicznych;

Ważne Świadectwo wzorcowania lub kalibracji zgodne z  PN-EN ISO/IEC 17025 na min. 11m-cy potwierdzone certyfikatem w języku polskim.

- AKCESORIA DO MIERNIKA MPI 540:

1 kpl. Adaptery napięciowe umożliwiające podłączenie miernika bezpośrednio do listwy przyłączeniowej w rozdzielnicy elektrycznej. Każdy adapter posiada gwint M4 / M6.

Sonda luksomierza LP-10B

3szt. Elastyczne cęgi prądowe, zwane również cewkami Rogowskiego, Zakończone są wtykiem 5-pinowym 38,8 μV / 1 A  360mm

1szt. Adapter do ładowania akumulatora analizatora bezpośrednio z rozdzielnicy elektrycznej. Przelotowe wtyki pozwalają na ładowanie analizatora przy zachowaniu możliwości wykonywania pomiarów.Podłączany do zasilacza za pomocą końcówki IEC C8 („ósemka”)

- MIERNIK CĘGOWY, MULTIMETR minimalne wymagania:

Pomiar sygnałów wyjściowych 4 – 20 mA z przekaźników bez przerywania pętli

Pomiar, podawanie i symulacja pętli prądowych bezpośrednio na urządzeniu

Podawanie i pomiar napięcia stałego

Oświetlenie punktu pomiarowego

Podwójny wyświetlacz ze wskaźnikiem %

Odłączane cęgi z przedłużaczem

Funkcja hold/Autohold

Możliwy pomiar sygnałów 10 – 50 mA

Równoczesne wykonywanie pomiaru pętli prądowych i zasilanie 24 V

Wejście/wyjście mA;

Ważne Świadectwo wzorcowania lub kalibracji zgodne z  PN-EN ISO/IEC 17025 na min. 11m-cy potwierdzone certyfikatem w języku polskim.

- ANALIZATOR SIECI minimalne wymagania:

Wyświetlanie konfigurację sieci – Ipv4

Test okablowania:

- wyświetlanie mapy połączeń

- wykrywanie błędów takich jak: split, przerwa czy zwarcie,

- określanie odległości do przerwy i zwarcia;

Detekcja PoE/PoE+

Generator do śledzenia kabli

Przycisk autotestu wykonuje Ping i Test Traceroute (tryb sieciowy)

Funkcja migającej diody LED do identyfikacji portu na switchu

Detekcja przełącznika – 10/100/1000Mb/s

Obsługa minimum 5 jednostek zdalnych RJ45

Podświetlany kolorowy ekran

Przycisk Autotest wykonuje pakiet testów sieciowych: Połączenie z Internetem (Ping, DNS, Gateway, Traceroute) NetScan

Funkcja dostarczająca szczegółowych informacji każdego z urządzeń dostępnych w sieci;

Skanowanie sieciowe (IP i MAC adresy urządzeń)

Wykresy ruchu urządzeń w sieci

Generowanie raportów z testów

Możliwość eksportu raportów z testów do dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilnego z systemem Android

Testowanie kabli PROFINET

Testowanie kabli światłowodowych PROFINET

Kontrola stanu sieci

Funkcja Migającej diody LED pozwalająca na szybszą lokalizację urządzenia

Konfiguracja ustawienia węzła bez potrzeby korzystania z laptopa

Podanie wszystkich szczegółów węzła sieci, tj. Adres IP, dane dostawcy, wersję oprogramowania itp

Alarm urządzenia / wykrywanie błędów

Dostarczony z:

- adapter S.C.-SC Duplex

- kable światłowodowe jednomodowe LC-LC i LC-SC Duplex

- kable światłowodowe wielomodowe LC-LC i LC-SC Duplex

- moduł światłowodowy 1310 nm SFP LX

- moduł światłowodowy 1550 nm SFP ZX

- zestaw jednostek zdalnych RJ45 minimum 5 szt

- Wizualny lokalizator uszkodzeń światłowodu (źródło światła do światłowodów)

- WIERTARKO-WKRĘTARKA W WALIZCE minimalne wymagania:

wymienne głowice;

1szt. Ładowarka do akumulatorów

2 szt akumulatorów min.12V/min.5Ah max. 8Ah

Walizka;

Maks. Moment obrotowy min.30 Nm;

Bieg 1: min.400 obr./min; Bieg 2: min.1600 obr./min;

Masa narzędzia z akumulatorem poniżej 1,3 kg;

Przełącznik zmiany kierunku obrotów

- AKUMULATOROWA MŁOTOWIERTARKA minimalne wymagania:

Walizka;

1szt. Ładowarka do akumulatorów;

2szt akumulatorów min.18V, min. 5Ah max.8Ah;

System aktywnej kontroli momentu obrotowego;

system tłumienia wibracji;

Funkcja dłutowania;

Funkcja wiercenie z udarem;

Funkcja wiercenie bez udaru;

wymienny uchwyt wiertła z SDS na samozaciskowy;

Przełącznik zmiany kierunku obrotów;

Sprzęgło;

Energia pojedynczego udaru min. 2,5J;

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-1330 obr/min;

Poziom wibracji przy wierceniu poniżej 13 m/s2;

Maksymalna średnica wiercenia udarowego:  26 mm;

Kompatybilna z systemem odsysania zwiercin;

Waga z akumulatorem poniżej 4,5 kg

Kompatybilna z akumulatorami do urządzeń wymienionych w pkt. 13,14,16

- AKUMULATOROWA SZLIFIERKA  Z WYPOSAŻENIEM minimalne wymagania:

Rozmiar tarczy 125mm;

1szt ładowarka;

2szt akumulatorów min.18V, min.5Ah max.8Ah

Regulowany zakres obrotów 3500-8500 obr/min;

hamulec tarczy;

rączka antywibracyjna;

włącznik łopatkowy;

odpowiednik urządzenia sieciowego ok. 1200W

Kompatybilna z akumulatorami do urządzeń wymienionych w pkt.12,14,16

- LAMPA OŚWIETLENIA STREFOWEGO minimalne wymagania:

LED 4000 lm;

Możliwość zasilania z akumulatora 18V oraz sieci 230V

Kompatybilna z akumulatorami do urządzeń wymienionych w pkt. 12,13,16

- LAMPA SKŁADANA minimalne wymagania:

LED 550 lm;

Zasilanie akumulatorowe;

ładowanie USB;

IP52;

możliwość zawieszenia na haku lub magnesie;

składana;

różne tryby pracy

Akumulator min. 3Ah

- ODKURZACZ AKUMULATOROWY minimalne wymagania:

filtr HEPA

2szt. Akumulator min.18V/min.8Ah

Możliwość stosowania worków;

Praca na sucho i mokro;

Zestaw końcówek ssących;

Zestaw 50szt. Worków;

Kompatybilny z akumulatorami do urządzeń wymienionych w pkt. 12,13,14

- SZLIFIERKA SIECIOWA 230V minimalne wymagania:

Rozmiar tarczy 230mm;

System antywibracyjny;

Włącznik łopatkowy;

Układ stabilizacji wywarzenia;

Obracany uchwyt główny;

Moc 2600W;

Obroty bez obciążenia min.6500 obr./min;

Waga poniżej 6kg;

Wibracje poniżej 3 m/s2

- LATARKA AKUMULATOROWA minimalne wymagania:

Ładowanie poprzez złącze USB;

Regulacja wiązki światła;

Min. 1 100 lumenów;

3 tryby pracy;

Precyzyjna regulacja szerokości strumienia i natężenia wiązki światła w dowolnej pozycji.

- AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA minimalne wymagania:

Napięcie:4V
Jasność:600lm
Cztery tryby świecenia;
Waga z akumulatorem max. 0,2 kg;

Typ akumulatora: Li-ion ładowanie poprzez złącze USB;

Pojemność akumulatora: min.3.0 Ah;

Zaciski mocujące do kasku i regulowany pasek z gumowym uchwytem;

Możliwość ustawienia wiązki światła w pozycji: punktowa-szerokokątna, szerokokątna, punktowa;

Kategoria ochrony min.IP54;

- ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU 170:

Rozmiary fi, 6,8,10,12 dł. 170mm po 1 szt z każdej średnicy;

Pasujące do uchwytu SDS Plus;

Materiał podłoża: Żelbet, Beton, Cegła, Kamień

Tryb pracy: Wiercenie udarowe;

Poczwórna spirala;

Głowica z węglików spiekanych.

- ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU 220:

Rozmiary fi, 12,14,16 dł. 220mm po 1 szt z każdej średnicy;

Pasujące do uchwytu SDS Plus;

Materiał podłoża: Żelbet, Beton, Cegła, Kamień

Tryb pracy: Wiercenie udarowe;

Poczwórna spirala;

Głowica z węglików spiekanych.

- TARCZA ABRAZYJNA 1,0:

Tarcza do cięcia metalu o wymiarach: 125x1,0;

Klasa produktu: min.Ultimate;

Materiał podłoża: Stal, Stal nierdzewna;

Rodzaj urządzenia:  Szlifierka kątowa.

- TARCZA DIAMENTOWA:

Rozmiar: 125

Strzałki oznaczające kierunek ruchu wytłoczone w stalowej tarczy;

Materiał podłoża: Kamień, Kamień naturalny, Beton (niezbrojony), Beton (zbrojony), Beton (silnie zbrojony),

Klasa produktu:  min.Ultimate

- TARCZA ABRAZYJNA 1,2:

Tarcza do cięcia metalu wymiarach: 125x1,2;

Klasa produktu: min.Ultimate;

Materiał podłoża: Stal, Stal nierdzewna;

Rodzaj urządzenia:  Szlifierka kątowa.

- UCHWYT KOŃCÓWEK BIT

Szybko wymienny;

Gniazdo: HEX 1/4”;

Mechanizm umożliwiający szybką zmianę końcówek jedną ręką;

Silny magnes;

Długość: min.57mm

Odpowiedni do wszystkich końcówek 1/4" do wkrętarek, wyprodukowanych zgodnie z DIN 3126 C 6.3 i E 6.3.

- ZESTAWY KOŃCÓWEK BIT

Gniazdo: HEX 1/4”;

Długość: min.25 mm max. 30 mm;

Rozmiary: 1xTX10, 1xTX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, 1xNS8, 1xNS10, 1xNS12, 1xNS3/8, 1xNS13.

- WALIZKA NARZĘDZIOWA 1:

Zestaw teleskopowego uchwytu w dnie oraz dwie zewnętrzne płynnie pracujące wrotki;

Stojąca we wszystkich położeniach otwarcia;

Zatrzaskowe uchwyty pokrywy z mechanizmem zawiasowym po obu stronach i swobodną regulacją kąta;

Otwierana z jednej lub z dwu stron;

Dno i wieko otwierane niezależnie;

Ładowność: max. 30 kg;

Pojemność: min.38 litrów;

Wykonana z tworzywa ABS;

Rama aluminiowa;

Metalowe okucia;

Zamek z kombinacją cyfr;

Dwa metalowe zamki do mocowania pokrywy i dna;

Wyjmowany przedział na dokumenty i wyjmowane ścianki narzędziowe;

Minimum 13 kieszonek narzędziowych;

Możliwość dalszego podziału za pomocą przekładek.

- WALIZKA NARZĘDZIOWA 2:

Zestaw teleskopowego uchwytu w dnie oraz dwie zewnętrzne płynnie pracujące wrotki;

Dwa metalowe zamki;

Zamek z kombinacją cyfr;

Wizytownik adresowy z dwoma plakietkami do indywidualnego etykietowania;

Ładowność: max. 20 kg;

Pojemność: min.33 litry;

Uchwyt zapewniający wygodne przenoszenie;

Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS;

Rama aluminiowa;

Metalowe okucia;

Kieszeń na dokumenty w pokrywie;

Dwa wyjmowane panele narzędziowe;

Minimum 31 kieszonek narzędziowych;

Dno, które można mocować przyciskiem, o wysokości 70 mm, możliwe do podziału za pomocą wkładek;

Płyta pokrywy z min.13 kieszeniami na narzędzia;

- ZESTAW WKRĘTAKÓW:

Izolowany wkrętak w zestawie z końcówkami;

Wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali S2;

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V

Długość robocza: 100mm

Końcówki płaskie: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5

Końcówki PH: 0, 1, 2

Końcówki PZ: 0, 1, 2

Końcówki TORX: 6, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30

Końcówki HEX: 2.5, 3, 4, 5, 6

Końcówki U: 4.0, 6.0, 8.0, 10.0

Końcówki TORO: 4.0, 6.0, 8.0, 10.0

Końcówki R: 1, 2

Końcówki TRI: 1, 2, 3, 4

Końcówki M: 4, 5, 6

Końcówki do szaf rozdzielczych:

-czworokątne: 6.3 i 8.1

-trójkątna: 9

-dwubródkowa: 14

- SAMONASTAWNE SZCZYPCE:

Do zagniatania tulejek kablowych z ładowaniem bocznym od 0,08 do 16 mm²;

Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 12;

Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228;

Samoczynne dopasowanie się określonego rozmiaru tulejki kablowej;

Blokada pozwalająca na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte;

Uchwyt wyposażony w nasadki wielokomponentowe.

- SZCZYPCE NASTAWNE DO RUR:

Samo zaciskające się na rurach i nakrętkach;

Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami;

Twardość zębów min. 61 HRC;

Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców;

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo, Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V

Wymiary min.: 250x73x28 mm

Zakres pracy dla rur calowych: Ø 2 Cal

Zakres pracy dla nakrętek: 46 mm

Zakres pracy dla rur metrycznych: Ø 50 mm

Zgodne z normą:DIN ISO 5745 lub równoważną.

- SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE O ZWIĘKSZONYM PRZEŁOŻENIU:

Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach;

Połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu przesuniętym w bok;

Twardość ostrzy min. 64 HRC;

Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego;

Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo;

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

Wymiary: min.200x56x26 mm

Zakres cięcia drutu o średniej twardości: min. Ø 4,0 mm

Zakres cięcia twardego drutu: min. Ø 3,0 mm

Zgodne z normą:DIN ISO 5745 lub równoważną.

- SZCZYPCE DO PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH:

Umożliwiające chwytanie materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, gięcie, gratowanie, cięcie i odizolowywanie przewodów oraz zagniatanie tulejek kablowych;

Profile do ściągania izolacji z przewodów o przekroju od 0,75 do 2,5 mm²;

Gniazdo zagniatające do tulejek kablowych od 0,5 do 2,5 mm²;

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego min. Ø 15 mm

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego min.50 mm²

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

Wymiary: min. 200x85x20 mm

Zgodne z normą:DIN ISO 5745 lub równoważną.

- SZCZYPCE UNIWERSALNE(KOMBINERKI):

Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju;

Do cięcia drutu miękkiego i twardego;

Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC;

Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo,

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

Wymiary: min. 225x58x29 mm

Zakres cięcia kabla miedzianego, jednożyłowego min. Ø 14 mm

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego min. 25,0 mm²

Zgodne z normą:DIN ISO 5745 lub równoważną.

- SZCZYPCE TNĄCE PÓŁOKRĄGŁE (PROSTE):

Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki;

Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego;

Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC;

Wymiary: min. 200x56x19 mm;

Zakres cięcia drutu o średniej twardości: min. Ø 3 mm

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

Zgodne z normą:DIN ISO 5745 lub równoważną.

- SZCZYPCE TNĄCE PÓŁOKRĄGŁE (BOCIANKI):

Półokrągłe, długie, zagięte i zwężające się szczęki;

Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego;

Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC;

Wymiary: min. 200x56x19 mm;

Zakres cięcia drutu o średniej twardości : min. Ø 3 mm

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

Zgodne z normą:DIN ISO 5745 lub równoważną.

- NOŻYCE DO KABLI:

Trójstopniowy mechanizm zapadkowy;

Nieruchoma rękojeść z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia;

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych;

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego min. 600 mm²;

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego min. Ø 60 mm;

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

Wymiary: min. 320x188x39 mm

- NÓŻ DO KABLI

Grzbiet ostrza izolowany tworzywem sztucznym;

Nakładka ochronna na ostrze;

Wymiary: min.190x42x26 mm;

Długość ostrza:min.50 mm

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

- NÓŻ DO KABLI Z WYMIENNYM OSTRZEM

Ostrze wymienne;

Ze składaną osłoną ostrza, zamocowaną w rękojeści;

Grzbiet ostrza izolowany tworzywem sztucznym;

Rękojeść z kołnierzem zabezpieczającym przed ześlizgiwaniem się ręki;

Wymiary: min. 190x45x24 mm;

Długość ostrza:50 mm;

Zgodne z normą: DIN EN 60900 IEC 60900 lub równoważną

Zapasowe ostrza 10szt.

- KLUCZ NASTAWNY "SZWED"

Z płynną regulacją zakresu chwytu;

Szerokość szczęk min. 8 mm;

Szerokość główki min. 16 mm;

Głębokość min. 20 mm;

Szerokość min. 73 mm;

Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) do 30 mm;

Wymiary: min. 260x78x32 mm;

Uchwyt izolowany;

Zgodne z normą: DIN EN 60900 IEC 60900 lub równoważną

- ZESTAW MŁOTKÓW

1szt. Młotek Ślusarski Z Trzonkiem Fiberglass waga 1000g

1szt. Młotek Ślusarski Z Trzonkiem Fiberglass waga 500g

1szt. Młotek Ślusarski Z Trzonkiem Fiberglass waga 5000g

- ZESTAW UCHWYT DYNAMOMETRYCZNY VDE 1,0 - 5,0 NM wraz z Bitami:

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

Bezstopniowa regulacja za pomocą narzędzia regulacyjnego Torque-Setter (w zestawie);

System szybkiego mocowania;

Kompatybilny z bitami slimBit 6 mm;

Odgłos kliknięcia po osiągnięciu zdefiniowanej wartości momentu obrotowego;

Bity w zestawie:

- SoftFinish electric 3,0 mm

- SoftFinish electric slimBit, płaski 4,0/5,5/6,5 mm

- SoftFinish electric slimBit, krzyżakowy PZ 1/PZ 2

- SoftFinish electric slimBit SL/PZ 1, SL/PZ 2

- SoftFinish electric slimBit, Torx T10/T15/T20/T25;

Izolacja ochronna natryskiwana na bit, która w przedniej części jest całkowicie zintegrowana z bitem;

Łatwy dostęp do głęboko położonych zacisków śrubowych;

- UCHWYT DYNAMOMETRYCZNY VDE 0,5 - 2,0 NM:

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V;

Bezstopniowa regulacja za pomocą narzędzia regulacyjnego Torque-Setter (w zestawie);

System szybkiego mocowania;

Kompatybilny z bitami slimBit 6 mm;

Odgłos kliknięcia po osiągnięciu zdefiniowanej wartości momentu obrotowego.

- ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH  1/2”, 1/4”, 3/8”

Grzechotki 1/2", 3/8” i 1/4" (mechanizm zapadkowy min.72 zęby)

Klucze imbusowe w zestawie - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm;

Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo wanadowej;

Minimalna zawartość walizki:

-  nasadki sześciokątne (krótkie i długie),

- nasadki typu E,

- końcówki wkrętakowe (w różnych konfiguracjach, w tym wydłużone do śrub umieszczanych w głębokich gniazdach),

- klucze sześciokątne;

- klucze płasko – oczkowe (od 8 do 22 mm),

- adaptery do wkrętarek ,

- 4 nasadki do świec,

certyfikat TÜV

- ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH:

Rozmiary kluczy od 6 do 32 mm;

wykonane ze stali chromowo-wanadowej;

Rękojeść pokryta gumą;

Klucze w  zestawie:

6mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,14 mm,15 mm,16 mm,17 mm,18 mm,19 mm,20 mm,21 mm,22  mm,23 mm,24 mm,25 mm,26 mm,27 mm,28 mm,30 mm,32 mm.

- ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DWUSTRONNYCH:

Rozmiary kluczy od 6 do 32 mm,

wykonane ze stali chromowo-wanadowej

Klucze w  zestawie:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

wykonane ze stali chromowo-wanadowej;

Rękojeść pokryta gumą;

- DALMIERZ LASEROWY:

Pomiary w trybie pojedynczym,

Pomiary w trybie ciągłym,

Automatyczne określanie wartości skrajnych w trybie ciągłym

Sumowanie wyników,

Pomiar powierzchni,

Pomiar objętości;

Zasięg min.99m

- MIARA ZWIJANA:

Minimalna długość 8m;

Minimalna szerokość taśmy 25mm;

Obudowa metalowa;

Kolor taśmy żółty;

Odpinany zaczep do paska.

- WIERTŁA  DO METALU:

Wiertła tytanowe;

zestaw minimum 25szt.;

HSS-TIN;

Rozmiary wierteł  1 - 13 mm.

- PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIE:

Z 4 gniazdami 16A 2P+Z 230V

Gniazda z klapkami;

Gniazda bez przesłony torów;

Przewód gumowy OW ( H05RR-F) 3x2,5mm2;

Długość kabla 50m;

Minimalne IP44 bębna i wtyczki.

- UCHWYT DO BEZPIECZNIKÓW BM:

Rękaw ochronny wykonany ze skóry o długości 350mm;

Uchwyt wyposażony w zaczepy do wkładek bezpiecznikowych typu: WT00,WT1,WT2;

- UZIEMIACZE PRZENOŚNE:
Do uziemiania zacisków odpływowych:

a/ podstaw bezpiecznikowych m.in. typu PBS, PBD i PBN wielkości 1, 2 i 3

b/ łączników listwowych m.in. typu ARS wielkości 2 i 3

c/ rozłączników bezpiecznikowych typ SLP wielkości 1, 2 i 3 oraz typ SLBM wielkości 400 i 600,EFEN typ NSL wielkości 1, 2 i 3,JEAN MULLER typ SL wielkości 1, 2 i 3

Znamionowy prąd zwarciowy 1s – Ir1=6,5 kA

Długość przewodu fazowego – minimum 0,5 m

Długość przewodu uziomowego – minimum 2 m

- DRABINA ALUMINIOWA 3 CZĘŚCIOWA:

Drabina 3-elementowa;

11 szczebli każdy element;

Aluminiowa;

Obciążenie maksymalne: 150kg / szczebel;

Wyposażona w poliamidowe rolki;

Ze stabilizatorem poprzecznym;

Ryflowane antypoślizgowe szczeble;

Stopki antypoślizgowe;

- DRABINA ALUMINIOWA DWUSTRONNA:

Podłużnice zakończone stopkami antypoślizgowymi;

Szerokie karbowane stopnie przynitowane do podłużnic oraz zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego;

Zgodna z normą EN 131 lub równoważną;

nośność min. 150 kg;

Wysokość robocza min. 3,5m.

- ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH:

Z rączką plastikową i kulką;

Rozmiary zmieniające się wraz z długością klucza: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10 mm

- ZESTAW KLUCZY TORX:

Z rączka plastikową;

Rozmiary zmieniające się wraz z długością klucza: T10 x 200, T15 x 200, T20 x 200, T25 x 200, T27 x 200, T30 x 200, T45 x 200. T50 x 200

NARZĘDZIA IZOLOWANE DO PRACY POD NAPIĘCIEM ZGODNE Z NORMĄ ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900 lub równoważną

ZAŁACZONE ZDJĘCIA SĄ JEDYNIE POGLĄDOWE I W ŻADEN SPOSÓB NIE SĄ PODSTAWĄ DO SKŁADANIA OFERTY

- RĘKOJEŚĆ POPRZECZNA 1/2”:

Z zabierakiem czworokątnymi 1/2”;

Do użytku z nasadkami

Szybkie i łatwe mocowanie nasadek

Narzędzie bazowe chromowane

Wymiary:200 x 170 x 23 mm

Waga:447 g

- RĘKOJEŚĆ POPRZECZNA 3/8”:

Z zabierakiem czworokątnymi 3/8”;

Do użytku z nasadkami

Szybkie i łatwe mocowanie nasadek

Narzędzie bazowe chromowane

Wymiary:200 x 170 x 23 mm

Waga:447 g

- KLUCZ IZOLOWANY DYNAMOMETRYCZNY:

z zabierakiem czworokątnym 3/8”;

Zakres pracy: 5 - 50 Nm ;

Możliwość zmiany kierunku pracy do dokręcania gwintów lewostronnych;

Blokada nastawionego momentu obrotowego;

Regulacja skokowa co 0,25 Nm;

Wymiary:385 x 85 x 55 mm

Certyfikat kalibracji.

- KLUCZE IZOLOWANE  PŁASKIE:

w rozmiarach 8,10,13,16,17,19,22,24;

Szczęki odchylone od osi narzędzia o 15°;

Narzędzie bazowe chromowane;

- KLUCZE IZOLOWANE OCZKOWE:

w rozmiarach 8,10,13,16,17,19,22,24;

Odsadzony;

Narzędzie bazowe chromowane;

Wysokość klucza h: min.20mm

- PRZEDŁUŻACZE 3/8”:

Do użytku z nasadkami;

Z gniazdem czworokątnym3/8” z jednej strony oraz zabierakiem czworokątnym z drugiej strony 3/8”;

1 szt. Długość: 125mm i 1 szt. Długość: 250mm

- PRZEDŁUŻACZE 1/2”:

Do użytku z nasadkami;

Z gniazdem czworokątnym 1/2” z jednej strony oraz zabierakiem czworokątnym z drugiej strony 1/2”;

1 szt. Długość: 125mm i 1 szt. Długość: 250mm

- NASADKI SZEŚCIOKĄTNE 3/8”:

do śrub z łbem sześciokątnym;

z gniazdem zabieraka czworokątnym 3/8";

W rozmiarach 10x42,13x45,16x46,17x46,19x49;

- NASADKI SZEŚCIOKĄTNE 1/2”:

do śrub z łbem sześciokątnym;

z gniazdem zabieraka czworokątnym 1/2";

W rozmiarach 10x54,13x55,16x55,17x55,19x54;

- GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 3/8”:

Z zabierakiem czworokątnymi 3/8”;

Do użytku z nasadkami;

Zmiana kierunku pracy “prawo-lewo”;

Wymiary:190 x 41 x 48 mm

- GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/2”:

Z zabierakiem czworokątnymi 1/2”;

Do użytku z nasadkami;

Zmiana kierunku pracy “prawo-lewo”;

Wymiary:265 x 70 x 46 mm

- MATA IZOLACYJNA 500X500:

Do ochrony podczas pracy przy obwodach pod napięciem;

Wymiary:500 x 500 x 1 mm

- MATA IZOLACYJNA 1000X1000:

Do ochrony podczas pracy przy obwodach pod napięciem;

Wymiary:1000 x 1000 x 1 mm

- PIŁA IZOLOWANA DO METALU:

Brzeszczot do cięcia metalu i drewna, 25 zębów/cal, wymienny;

Długość brzeszczotu: 150 mm;

Wymiary:240 x 110 x 14 mm.

- SZCZYPCE WYDŁUŻONE IZOLOWANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO:

Całkowicie izolowane;

Klasa C;

zakres stosowania do -40 st. C;

Tworzywo sztuczne, wzmacniane włóknem szklanym;

Rękojeść ze strefą z miękkiego materiału zapewniającego pewny chwyt;

Wymiary: min. 220x53x17 mm