Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.67.2023

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie remontu  sanitariatu dla dzieci w filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu.

- demontaż przyborów sanitarnych (2 umywalki z syfonami i podejściami z pcv, 2 miski ustępowe typu kompakt ), demontaż baterii umywalkowych stojących,

- skucie płytek ceramicznych glazurowanych ze ścian pomieszczenia ,

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- rozbiórka brodzika,

Fot.1. Sanitariat – widok misek ustępowych do demontażu.

- zmiana podejścia kanalizacyjnego do jednej miski ustępowej,

- zakup i montaż nowej miski ustępowej małej dla dzieci wraz z sedesem,

- wymiana instalacji wodnej na pp łączona metodą zgrzewaną,

Fot. 2. Widok –  brodzik do rozbiórki.

- położenie nowej posadzki z płytek gresowych metodą kombinowaną w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, płytki I klasy jakości V stopień ścieralności, antypoślizgowe, w progu drzwiowym przewidzieć listwę progową,

Fot. 3. Widok – brodzik, umywalki do likwidacji.

- w miejscu skutej istniejącej glazury położenie nowej na wysokość ościeżnicy drzwiowej (2,05m). Płytki glazurowane  kładzione na klej, płytki gatunek I, wymiary, kolor glazury i kolor spoiny do uzgodnienia z Zamawiającym,

-  ściany powyżej glazury oraz sufity  malowane farbą emulsyjną na biało z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem

Fot. 5. Widok na łazienkę od strony drzwi.

- zamontować nowy brodzik w nowej lokalizacji  z nowym podejścem odpływu i zasilania  wodnego, brodzik wymienić na nowy akrylowy o wymiarach 80 x 50 cm z syfonem i  baterią umywalkową z dołączonym wężem ze słuchawką,

- 2 umywalki nowe szer. 50 cm, z bateriami umywalkowymi stojącymi oraz półnogą zawieszone na wysokości dla małych dzieci, podejście wod.-kan. pod umywalkę zabudowane w ścianie pod glazurą, trzecia umywalka zawieszona na normalnej wysokości,

- nad 2 umywalkami wkleić w glazurze lustra o wymiarach 60x60cm,

- w łazience zamontować zawory kulowe odcinające zimną i ciepłą wodę – zawory zabudowane z dostępem rewizyjnym oraz mieszacz wody chroniący przed oparzeniem gorącą wodą.

- przesunięcie istniejącego gniazda wtykowego o 1,5 m,

- wymiana na nowy istniejącego wentylatora kanałowego

Wymiary remontowanego pomieszczenia sanitarnego: 5,75 m  x 2,50 m , h= 2,96 m.

Fot. 6. Widok na łazienkę od strony okna.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.