Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr WIZ.271.2.71.2023

Cyklinowanie i lakierowanie  podłóg parkietowych w salach  Przedszkola Miejskiego

nr 5 przy ul. Witosa 7 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych :

parter – sala grupy „Kotki”     pow. 59,95 m2,

piętro: - sala grupy „Motylki” pow. 59,95 m2,

- sala grupy „Smerfy”  pow. 60,10 m2,

bieg schodowy drewniany na piętro: 12 mb x 1,10 m =  13,10 m2 + balustrada drewniana 30 mb ,

Ogółem: 193,10 m2 + balustrada schodowa 30 mb + osłona grzejnikowa drewniana 2 m2 .

Fot. 1. Klatka schodowa.

Cyklinowanie podłogi z deski parkietowej bukowej cykliniarką bezpyłową, czyszczenie, szpachlowanie i malowanie istniejących listew drewnianych, szpachlowanie szczelin, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie. Użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Elementy drewniane schodów, balustrady schodowe drewniane oraz osłona grzejnikowa drewniana na spoczniku biegu schodowego: zdjęcie przyklejonych dywaników schodowych, zeszlifowanie starej powłoki lakieru, zagruntowanie i malowanie lakierem takim samym jak do malowania parkietów.

Fot. 2.3. Biegi schodowe klatki schodowej.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej; tel. 91-321-45 74.