Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniu gospodarczym budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Świnoujściu.

Likwidacja wpustu ściekowego posadzkowego. Naprawa spękań betonowej istniejącej posadzki, przygotowanie podłoża dla ułożenia posadzki z płytek gresowych (wyrównanie, gruntowanie), położenie posadzki z płytek gresowych 30x30cm na klej ze spoinowaniem.

Montaż listwy progowej (przy różnicy wysokości posadzek korytarza i pomieszczenia). Ułożenie cokolika wysokości około 10 cm z płytek gresowych jak posadzka.

Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania – naprawa ubytków poprzez szpachlowanie, gruntowanie.

Powierzchnia posadzki około : 8m2,

Powierzchnia ścian: około 30 m2.

Fot. 1. Widok posadzki do remontu.

Fot. 2. Widok rur przewidzianych do  izolacji termicznej oraz drzwi do montażu tulei.

Zamówienie obejmuje również:

- zdjęcie starej izolacji gipsowej z rur w pomieszczeniu i wykonanie nowej izolacji z pianki poliuretanowej (około 10 mb),

- malowanie rur stalowych farbą antykorozyjną (około 5 mb),

- zamontowanie w pasie dolnym istniejącego skrzydła drzwiowego tulei nawiewnych,

- wywiercenie otwornicą w ścianie zewnętrznej otworu nawiewnego z zamontowaniem kratki na elewacji (nierdzewna) i od strony wewnętrznej pcv biała.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin dachu oraz pytań do Zamawiającego należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej  tel. 91-321-4574.