#### Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoWIZ.271.2108.2023

#### Zakres rzeczowy

Przedmiot zamówienia stanowi: „Wykonanie remontu dachu nad budynkiem administracyjnym  Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”.

Zakres prac remontu dachu.

Prace rozbiórkowe pokrycia dachu, rynien, rur spustowych, części zabudowy poddasza,

wywiezienie materiałów rozbiórkowych  na składowisko odpadów.

Wymiana pokrycia dachowego.

Wymiana obróbek blacharskich dachu i komina,

Wykonanie ław kominiarskich oraz założenie płotków przeciwśniegowych na części

połaci dachu budynku.

Wymiana rynien i rur spustowych ze zbiornikami.

Wymiana wywietrzaków dachowych kanalizacji sanitarnej i wentylacji.

Roboty remontowe komina.

Roboty remontowe instalacji odgromowej.

Roboty zabezpieczające – budynek użytkowany w czasie prowadzenia robót dachowych (nad wejściami do budynku należy wykonać zadaszenia).

Dach - wymiana pokrycia.

Remont dachu polegać będzie na całkowitej wymianie pokrycia dachowego na dwóch połaciach obiektu. Przewiduje się rozbiórkę całej istniejącej dachówki, wymianę  obróbek blacharskich.

Po odsłonięciu konstrukcji dachu należy na krokwiach ułożyć ekran z folii

wodoszczelnej (paroprzepuszczalnej) - pokryciowej a następnie ułożyć kontrłaty i łaty o

wymiarach 5 x 6 cm. Na łatach należy ułożyć nową dachówkę ceramiczną – karpiówkę angobowaną, kolor czerwony, I klasa jakości (kolor dopasowany do ułożonej nowej dachówki nad łącznikiem.

Gąsiory w kolorze dachówki. W kalenicy i narożach dachu należy ułożyć taśmę wentylacyjną.

Ponadto należy zapewnić otwory wentylacyjne na okapie i w kalenicy, dzięki którym

powstanie trwała wentylacja dachu. Zaleca się szczelinę wentylacyjną o szerokości

20mm na okapie oraz rząd dachówek w pasie kalenicowym wykonać z dachówek

połaciowych wentylacyjnych.

Remont kominów.

Istniejące kominy należy wyremontować poprzez przemurowanie obluzowanych cegieł,  wypełnienie ubytków spoin zaprawą cementową, położenie  wyprawy tynkarskiej - tynk kat. III cementowo - wapienny, malowanie tynków cementowo - wapiennych farbą  do betonu - przed nałożeniem farby powierzchnię należy zagruntować silikonowym preparatem gruntującym

firmy Baumit pod nazwą Silikon Tiefengrund a następnie pomalować farbą silikonową

Baumit w kolorze uzgodnionym z dachówki.

Prace wykończeniowe (elementy drewniane i opierzenia)

Przewiduje się  wymianę wszystkich obróbek blacharskich remontowanych połaci dachu oraz komina.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o gr. nie mniejszej niż 0,55 mm, wszystkie łączenia blachy nie klejone lecz wyłącznie lutowane.

Podczas prac remontowych dachu, należy wymienić również wszystkie dachowe

wywietrzaki instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Nowe wywietrzaki powinny zostać

wykonane z elementów systemowych pokrycia dachowego.

Komunikacja dachowa i zabezpieczenie przed śniegiem

Na istniejącym dachu budynku od strony dziedzińca wewnętrznego zamontowano płotki przeciwśniegowe, należy je zdemontować i wymianie pokrycia ponownie zamontować, dodatkowo od strony boiska  zamontować nowe płotki przeciwśniegowe.

Należy również zmontować ławy i stopnie kominiarskie w celu umożliwienia

bezpiecznego dostępu do istniejącego komina. Elementy systemowe nie gorsze niż firmy Pol-mar. Ławy kominiarskie i stopnie szerokości 25 cm, wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm z antypoślizgowym przetłoczeniem na powierzchni. Płotki śniegowe szerokości 20 cm, wykonane z kątownika stalowego 2,0 x 2,0 mm oraz z płaskownika gr. 2,0 mm, stanowiącego szczeble płotka należy zamontować w odległości ok. 40 cm od krawędzi okapu. Wszystkie elementy malowane w kolorze dachówki.

Dostęp do komina poprzez ławy i stopnie kominiarskie wyprowadzić poprzez zamontowanie nowych wyłazu dachowego.

Rynny i rury spustowe

Przewiduje się całkowitą wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury

spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,55 mm  zachowując dotychczasową ich formę.

Instalacja odgromowa

Należy wymienić instalację odgromową na nową zgodną z obowiązującymi warunkami technicznymi  , wykonać dokumentację powykonawczą tej instalacji uzyskać pozytywne protokoły  jej skuteczności.

Materiały porozbiórkowe przekazać na miejskie składowisko odpadów.

Do zakresu rzeczowego załączono rzut poziomy dachu  z zaznaczeniem części objętej realizacją remontu.

Oferta obejmuje oddzielną wycenę poszczególnych połaci: wschodnią i zachodnią.