#### Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoWIZ.271.2.109.2023

#### Zakres rzeczowy

Przedmiot zamówienia stanowi: „ Wykonanie właściwego podłączenia i wyprowadzenia przewodów wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzenia kanalizacyjnego  z przestrzeni strychowej ponad dach w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu”.

Zakres prac remontowych:

demontaż istniejącego niewłaściwego podłączenia przewodów wentylacji grawitacyjnej w przestrzeni strychowej (14 podłączeń),

montaż odpowietrzenia wentylacji kanalizacji  w przestrzeni strychowej rurami pcv z przejściem ponad dach i zakończenie wywietrzakiem kominkiem systemowym pcv wraz z naprawą pokrycia dachowego (5 szt./przejść przez dach).

 montaż odpowietrzenia wentylacji grawitacyjnej za pomocą rur pcv lub stalowych ocynkowanych  z wyprowadzeniem ponad dach z przestrzeni strychowej – 9 szt.wraz z naprawą pokrycia dachowego.

montaż rotowentów na wyprowadzonych  rurach pcv lub stalowych przewodów wentylacji grawitacyjnej ponad dachem : 5 szt.

Naprawa dachu w miejscach przejść przebudowanej instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej i odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej.

Usunięcie wszystkich materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów.

Istniejące podłączenia wentylacji grawitacyjnej do wykonania zmiany podłączenia.

J.w.

Istniejące podłączenia odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej przewidziane do zmiany.