Opis przedmiotu zamówienia:

Uzupełnienie  balustrad i poręczy przyschodowych w Szkole Podstawowej nr 1 i  nr 9 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Świnoujściu.

Wykonanie i założenie poręczy przyschodowej przy zejściu do jadalni od strony sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1przy ul. Narutowicza 10.

Pochwyt poręczy drewniany mocowany na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo lub  nierdzewnej. Całość montowana śrubami zakotwionymi do ściany nprzy biegu schodowym klatki schodowej .

Drewniany pochwyt okrągły o średnicy 45 mm malowany na kolor brązowy (jak balustrada sąsiednia). Długość poręczy: 2,70 ,wysokość mocowania : 70 cm (wg załączonego szkicu)

Fot. 1. Szkoła Podstawowa nr 1.

Balustrada zewnętrzna przy rampie i biegu schodowym od strony kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.

Balustrada ze stali nierdzewnej fi 45mm. Przy schodach długość: 1,60m  , wysokość 1,00 m

Przy rampie: długość:3,42m  , wysokość: 1,10 m (wg załączonego szkicu)

Fot.2,3. Schody i rampa w przedszkolu nr 1.

Balustrada zewnętrzna przy schodach w Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul. Sąsiedzkiej 13a w Świnoujściu

Fot. 4. Zespół Szkolno Przedszkolny .Widok miejsca mocowania balustrady.

Długość balustrady nierdzewnej: 4,50 m, wysokość : 85/60 cm (wg załączonego szkicu).

Fi 45mm.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.