Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego WIZ.271.2.115.2023

Zakres rzeczowy robót obejmujący: remont wejścia zewnętrznego do zaplecza sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu.

Zakres prac:

- usunięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni z płytek gresowych przed wejściem do budynku, oraz skucie nawierzchni betonowej podjazdu,

- naprawienie nawierzchni betonowej podestu i stopni schodowych oraz podjazdu,

-  położenie nowych płytek gresowych antypoślizgowych, mrozoodpornych I klasy jakości na podeście, schodach i podjeździe z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni (gruntowanie, wyrobienie spadków, klej mrozoodporny, spoina epoksydowa),

- wyczyszczenie ciśnieniowe murka klinkierowego podjazdu z uzupełnieniem spoin, i ipregnacją klinkieru i spoin,

- czyszczenie i malowanie balustrady stalowej farbą emalią ftalową w tym samym lub podobnym kolorze.

Pow. okładzin około 18 m2.

Fot. 1. Widok uszkodzenia nawierzchni wejścia do zaplecza Sali gimnastycznej  Liceum Ogólnokształcącego

Fot. 2, Widok uszkodzenia nawierzchni podjazdu przy wejściu do zaplecza sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego

Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace do wykonania zamówienia.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów