Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i dostawa narzędzi , elektronarzędzi oraz mierników dla działu utrzymania tunelu w Świnoujściu ”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz jednorazowa dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i mierników.

- Termin wykonania zamówienia:

Maksymalnie do 31 grudnia 2023 r.

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z: załadunkiem, dostarczeniem oraz rozładunkiem przedmiotu zamówienia pod wyżej wskazany adres  zamawiającego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówionych ilości artykułów fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i w stanie nadającym się do użytkowania.

- Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze artykułów winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie artykuły będące przedmiotem dostawy są nowe, nie używane, nie powystawowe i nie noszą śladów jakiegokolwiek użytkowania a opakowania są zabezpieczone w sposób nie budzący wątpliwości zamawiającego iż były otwierane (nie dotyczy towarów które wymagały otwarcia w celu legalizacji, atestowania lub wzorcowania urządzenia) oraz były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu  dokumentów w formie elektronicznej przed dostawą potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (tj. kart charakterystyki, deklaracji zgodności, kart katalogowych) sporządzonych w języku polskim przed realizacją dostawy (nie dopuszcza się tłumaczeń przy pomocy translatorów i innych urządzeń elektronicznych).

- Przy dostarczeniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu karty gwarancyjne zgodnie z zadeklarowanym czasem gwarancji w formularzu ofertowym, instrukcje obsługi, karty katalogowe, deklaracje zgodności, licencje, klucze produktowe i dokumentacje techniczno-ruchowe napisane w języku polskim (nie dopuszcza się tłumaczeń przy pomocy translatorów i innych urządzeń elektronicznych). Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt.10 zamawiający może odmówić odbioru całości zamówienia i rozwiązać umowę z wykonawcą.

- Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych artykułów na podstawie dokumentu WZ dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym i jakościowym dostarczonych materiałów oraz dokumentów wymienionych w pkt.10 i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru spisanym przy udziale przedstawiciela wykonawcy dostarczonych materiałów (protokół dostarcza wykonawca).Wykonawca umożliwi upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego swobodne zapoznanie się i sprawdzenie dostarczonego zamówienia i będzie brał udział w tych czynnościach.

- Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8:00 do 12:00 w siedzibie zamawiającego przy ul.Karsiborskiej 30 w Świnoujściu.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia do zamawiającego zgodnie ze złożonym  w toku negocjacji Formularzem cenowym, który będzie załącznikiem do umowy oraz zapewnia, że artykuły przechowywane były i transportowane zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, normach oraz instrukcjach obsługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania artykułów bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych artykułów bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania zamawiającemu faktury VAT za artykuły dostarczone, wniesione i odebrane przez zamawiającego po uzyskaniu zgodności w protokole odbioru wszystkich materiałów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

- KLUCZ UDAROWY 1/2 Cala zestaw minimalne wymagania:

Kompatybilny z akumulatorami 5Ah 18V firmy Milwakuee

Moment obrotowy min. 1600 Nm;

Regulowana prędkość obrotów;

Obroty prawo-lewo;

Częstotliwość udaru 1000-2500

Średnica śruby do minimum M24;

Prędkość od 0 do 1700 obr/min.;

Uchwyt ¾″ z pierścieniem zabezpieczającym;

Cały zastaw klucz ,akumulatory i ładowarka w walizce;

Instrukcja obsługi w języku polskim;

- ADAPRER NASADEK UDAROWYCH minimalne wymagania:

Redukcja z 3/4 cala na 1/2 Cala;

Kompatybilna z kluczem udarowym wymienionym w poz.1

- PRZEDŁUŻKA NASADEK UDAROWYCH  minimalne wymagania:

Rozmiar 1/2 cala;

Długość 200 - 250mm;

Kompatybilna z kluczem udarowym wymienionym w poz.1

- NASADKI UDAROWE 3/4 cala minimalne wymagania:

Rozmiary nasadek 3/4 cala – 31,34,35,36,37,38,39,40,41,46,50

długość nasadek 53-90mm w zależności od rozmiaru;

Kompatybilna z kluczem udarowym wymienionym w poz.1

- NASADKI UDAROWE 1/2 cala minimalne wymagania:

Rozmiary nasadek 1/2 cala – 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33

długość nasadek 38-78mm w zależności od rozmiaru;

Kompatybilna z kluczem udarowym wymienionym w poz.1

- NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA minimalne wymagania:

Moc grzewcza [kW] min. 5,0;

Przepływ powietrza [m³/h]	 min. 510;

Wydajność [Btu/h]	min. 17000;

Napięcie [V]	400 / 3-fazowe;

Zakres temperatury pracy [ºC]5 – 35;

Przewód min 4m z wtyczką 16A

- OSUSZACZ PRZEMYSŁOWY minimalne wymagania:

Maksymalna dzienna wydajność osuszania min.70 l;

Zakres działania (temperatura) 5°- 32°c;

Zakres działania (wilgotność) 32 - 100 %;

Przepływ powietrzamin.1000 m³/h;

Zasilanie 230 V;

Pojemność zbiornika skroplin min.6 l;

Osuszanie na zimno.

- CĘGI  JEDNOFAZOWE minimalne wymagania:

1szt. cęgi jednofazowe 30/300/3000A/1V (FI 14 cm)

Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema wybieralnymi zakresami pomiarowymi (pętla 48 cm) 3000/300/30A / 1V;

Nie wymagające zewnętrznego zasilania, zasilane bezpośrednio z przyrządu;

Kompatybilne z miernikiem MI 2883 firmy Metrel.

- MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI minimalne wymagania:

Zakres pomiarowy minimum 100GΩ

Napięcie pomiarowe od 100V do 2500V

Obliczanie PI oraz DAR;

Ciągłość przewodu ochronnego prądem 200mA oraz polaryzacji kabla;

Ciągłość przewodu ochronnego prądem 7mA (pomiar ciągły) bez wyzwalania RCD;

Pomiar napięcia TRMS i częstotliwości;

Automatyczna zamiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości;

Komunikacja za pomocą portów USB/RS232 wyniki pomiarów mogą być przesłana do komputera PC:

Ważne min. 11m-cy świadectwo wzorcowania;

Instrukcja w j.polskim.

- LOKALIZATOR KABLI I INFRASTRUKTUR PODZIEMNYCH minimalne wymagania:

Zestaw składający się z nadajnika i odbiornika;

Pozwalający na odnalezienie, zidentyfikowanie i śledzenie trasy ułożenia obiektów zakopanych w ziemi, tj.:

- przewody i kable energetyczne, sterownicze, teleinformatyczne i telekomunikacyjne,

- podziemne elementy instalacji odgromowej,

- instalacje ochrony katodowej,

- instalacje wodne i kanalizacyjne,

- instalacje paliwowo-przesyłowe (gazociągi, rurociągi),

- instalacje grzewcze i rury preizolowane.

Nadawanie sygnałów o podwójnej częstotliwości;

Tryb ograniczenia napięcia nadawanego sygnału;

Moc nadajnika: 1 W, 2 W, 5 W, 10 W;

Praca w trybie bezpośredniego podłączenia galwanicznego lub indukcyjnym – wewnętrzną anteną nadawczą;

Współpraca z cęgami nadawczymi;

Nadawanie w trybie ciągłym lub ze stałym interwałem wydłużającym czas pracy akumulatora;

W trybie aktywnym praca z nadajnikami na częstotliwościach 491  Hz, 512 Hz, 982 Hz, 2000 Hz, 2048, Hz 8440 Hz, 9828 Hz, 10000 Hz;

W trybie pasywnym praca praca na częstotliwościach 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 300 Hz, 550 Hz, 1450 Hz;

RADIO (10...36 kHz), SB (48 Hz...14 kHz).

Głębokość lokalizacji do 10 m;

Współpraca z zewnętrznymi sondami;

Funkcje lokalizatora:

- Określenie kierunku ułożenia kabla, położenie kabla w stosunku do osi odbiornika (posiada funkcję „kompasu”).

- Określenie wartości prądu oraz głębokości zalegania kabli, zarówno w trybie aktywnym (z nadajnikiem), jak i w trybie pasywnym (bez nadajnika).

- Zapisanie trasy ułożenia obiektu na mapie. Pamięć do 10  000 punktów -współrzędnych.

- Możliwość odnalezienia miejsc uszkodzenia kabla.

Dedykowany program PC do obsługi danych zapisanych w lokalizatorze. umożliwiające naniesienie na mapę trasy z prowadzonej lokalizacji oraz odczyt danych zapisanych w odbiorniku.

- MOBILNY WENTYLATOR OSIOWY minimalne wymagania:

Napięcie 230V;

Moc min.225W;

Prędkość obrotowa silnika min.2 900 obr/min;

Długość węża min.10m;

Maks. ilość powietrza 1560 m³/h;

Rozmiar wylotu Ø 183 mm;

Średnica zasysania Ø 216 mm;

Poziom ciśnienia akustycznego 43 dB(A);

- INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY minimalne wymagania:

Moc min. 7,5 kW;

Rozruch: ręczny i elektryczny;

Rodzaj paliwa: Benzyna;

Pojemność zbiornika min.25 l;

Typ agregatu Inwerterowy;

Napięcie nominalne 230V;

Klasa ochrony generatora: IP 23 M;

Maksymalne odchylenie napięcia (+/-): 4 %;

Rodzaj gniazd podłączeniowych: min.3 x 230V Schuko;

Klasa ochronna gniazd: IP 44;

Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna): min.7200VA.

- SAMOZACISKOWE KLEMY DO AKUMULATORA minimalne wymagania:

Ilość 2 kpl (2x czerwone plus i 2x czarne minus);

wymiary: 68mm x 44mm;

napięcie: 12/24V;

obciążalność: do 800 A;

do przewodów: 35mm2;

materiał: mosiądz, stal, polipropylen;

średnica klemy plusowej: 19mm;

średnica klemy minusowej: 17mm;

- ZESTAW WĄŻ OGRODOWY PLUS WÓZEK  minimalne wymagania:

Wózek na wąż wykonany z metalu;

Dodatkowa prowadnica węża z metalową ramą dla dodatkowej stabilności i równomiernego nawijania;

Duże koła;

Składany stojak z  korbą;

Zestaw składający się z  wózka, węża ogrodowego fi 13mm i długości 30 m, szybko złączki oraz zraszacza prostego.

- SUWMIARKA NONIUSZOWA minimalne wymagania:

Wykonana ze stali nierdzewnej

Wszystkie części hartowane

Podziałka chromowana na mat

Wyskalowana w mm i calach

Noniusz długości 39 mm o dokładności 1/128" i 1/20 mm (0,05 mm)

Zacisk ustalający typu szybkiego

Zgodnie z normą DIN 862

Suwmiarka 4-funkcyjna: pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, pomiar głębokości, pomiar wysokości

Zakres pomiarowy 150 mm

Długość szczęk 38 mm

- PRZYSSAWKA DO PODŁÓG minimalne wymagania:

Ergonomiczny uchwyt;

Podwójna przyssawka;

Minimalny udźwig 80kg.

- SZCZYPCE PRECYZYJNE minimalne wymagania:

Główka polerowana;

Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami;

Waga 56 g

Wymiary 125 x 65 x 13 mm

Norma DIN ISO 9654;

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) Ø 1,0 mm

Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) Ø 0,2 – 1,6 mm.

- ZESTAW PENSET IZOLOWANYCH minimalne wymagania:

Pięć wysokiej jakości pęset z tworzywa sztucznego;

W etui narzędziowym do bezpiecznego transportu i przechowywania bez uszkodzeń.

- ZACISKARKA DO WTYKÓW RJ 45 PRZELOTOWYCH minimalne wymagania:

Dla wtyków typu RJ 45 przelotowych (szerokość 11,68 mm)

Z obcinakiem i nożem do ściągania izolacji.

- SZCZYPCE DO ZAGNIATANIA Z DODATKOWYMI MATRYCAMI minimalne wymagania:

Szczypce czernione;

Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami;

Waga maks.870 g;

Wymiary min. 250 x 75 x 28 mm;

Zakres pracy 0,25 — 10,0 mm²;

Matryca zagniatająca do końcówek nasuwanych, nieizolowanych (szerokość końcówki 4,8 + 6,3 mm);

Matryca zagniatająca do końcówek nasuwanych, nieizolowanych (szerokość końcówki 4,8 + 6,3 mm);

Matryca zagniatająca Do izolowanych końcówek kablowych, końcówek nasuwanych i łączników kablowych;

Matryca zagniatająca do izolowanych i nieizolowanych tulejek kablowych;

Matryca zagniatająca Do nieizolowanych końcówek kablowych i łączników wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz do nieizolowanych łączników kablowych wg DIN 46341 i DIN 46267

- WĄŻ DO WODY BRUDNEJ STRAŻACKI 50m minimalne wymagania:

Przekrój węża 2”;

Przyłącza typu STORZ na obu końcach;

Długość 50m;

Ilość 2szt.

- WĄŻ DO WODY BRUDNEJ STRAZACKI 25m minimalne wymagania

Przekrój węża 2”;

Przyłącza typu STORZ na obu końcach;

Długość 25m;

Ilość 2szt.

- ZŁĄCZKA REDUKCJA DO WĘŻA minimalne wymagania:

Typ STORZ;

Redukcja z 3” na 2”;

Ilość 4szt.

- PRĄDOWNICA ZE ZŁACZEM STRAŻACKIM minimalne wymagania:

Typ STORZ;

Kompatybilna z wężami opisanymi w pkt. 21 i 22 OPZ;

Płynna regulacja strumienia wody;

Wyposażona w zawór kulawy.

- SPAWARKA INWNTOROWA minimalne wymagania:

Kompletne wyposażenie do spawania wszystkimi metodami jakie posiada spawarka;

Napięcie zasilania 230V;

Napięcie biegu jałowego 85 V;

Rozmiary elektrod otulonych 1,5–3,25 mm;

Zakres parametrów spawania (MMA) Od 10 A/20,5 V do 140 A/25,6 V;

Zakres parametrów spawania (TIG) Od 5 A/10 V do 150 A/16 V;

Zakres temperatur pracy Od -20°C do +40°C;

Automatyczny gorący start;

Zabezpieczenie przed przeciążeniem, wilgocią i pyłem;

Możliwość spawania TIG z zajarzeniem przez pocieranie i z wykorzystaniem uchwytów TIG GV;

Układ redukcji napięcia, który obniża napięcie biegu jałowego w mokrych lub wilgotnych warunkach.

- AKUMULATOROWY ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY minimalne wymagania:

Kompatybilny z akumulatorami 12Ah 18V firmy Milwakuee

Pojemność min. 23l;

Praca na sucho i mokro;

Przepływ powietrza min. 3086l/min;

Antystatyczny wąż o długości min. 2,7m;

Wyposażony w schowek na akcesoria;

Wózek z blokadą kół;

Adapter do odsysania pyłu podczas pracy elektronarzędzi.

2szt akumulatorów min. 12Ah

- AKUMULATORY 18V 12Ah:

Ilość – 2szt;

Kompatybilne z narzędziami firmy Milwakuee które zamawiający posiada u siebie tj:

- M18FHX-552X

- M18FSAGV125XPDB

- M18HOAL

- M18FPOVCL-0

- ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW :

Kompatybilna z akumulatorami 12Ah, 8Ah, 5,5Ah 18V firmy Milwakuee

Do ładowania 6 akumulatorów po kolei:

Możliwość wyboru który akumulator naładować jako pierwszy:

- ZACISKARKA DO WTYKÓW RJ:

Dla wtyków typu RJ 10 (szerokość 7,65 mm), RJ 11/12 (szerokość 9,65 mm) i RJ 45 (szerokość 11,68 mm);

Z obcinakiem i nożem do ściągania izolacji w przewodach płaskich na długości 6 i 12 mm;

Z dodatkową funkcją zdejmowania izolacji z kabli okrągłych.

- WILEOFUNKCYJNY MIERNIK INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

Kompatybilny z przystawkami posiadanymi przez zamawiającego tj:

- WAADAM4M6

- WAADALP10B

- WACEGF4OKR

-WAADAAZ2

Dotykowy panel  min.7”;

Wyjmowana karta microSD;

Akumulator Li-Ion;

Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektroenergetycznych;

Odczyt danych bieżących parametrów sieci;

Parametry mierzone w klasie S normy PN-EN 61000-4-30;

Kalkulator strat energii;

Pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej;

Szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania;

Możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji;

Wyposażenie podstawowe;

Aktualne min. 11 m-cy świadectwo wzorcowania i kalibracji.

- PAS BEZPIECZEŃSTRWA DO PRACY NA WYSOKOSCI minimalne wymagania:

Ilość – 2szt

Rozmiar  L-XXL;

Dwuletnia gwarancja od wszelkich wad fabrycznych;

Okres żywotności szacowany na min. 10 lat;

Pierścienie zaczepowe boczne wykonane z aluminium;

Brzuszny pierścień zaczepowy zgodny z EN 813 wykonany z kutego aluminium;

Pas wykonany z oddychającego włókna;

Dodatkowe taśmy do regulacji na udach;

System pozwalający na regulację końców taśmy tak aby końcówki taśm nie zwisały;

Torba do przechowywania pasów;

Pas do pracy w podparciu i w podwieszaniu zgodny z EN 812;

Pas do pracy w podparciu zgodny z EN 358.

- AMORTYZATOR Z LINĄ DO PRACY NA WYSOKOŚCI minimalne wymagania:

Ilość – 2szt;

Z liną półstatyczną;

Aluminiowy hak z zamknięciem automatycznym model 984 (60 mm otwór)

Aluminiowy karabińczyk z zamknięciem gwintowym model 1135 (22 mm otwór);

Długość 140cm;

Spełniający normy EN 355 oraz EN 362.

- DRABINA ALUMINIOWA DWUSTRONNA:

Trzystopniowa;

Szerokie karbowane stopnie przynitowane do podłużnic oraz zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego;

Zgodna z normą EN 131 lub równoważną;

Nośność min. 150 kg;

- ZESTAW WKRĘTAKÓW minimalne wymagania:

Izolowany wkrętak w zestawie z końcówkami;

Wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali S2;

Izolowane wg VDE DIN EN 60900 do 1000V

Długość robocza: min.100mm

Końcówki płaskie: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5

Końcówki PH: 0, 1, 2

Końcówki PZ: 0, 1, 2

Końcówki TORX: 6, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30

Końcówki HEX: 2.5, 3, 4, 5, 6

Końcówki U: 4.0, 6.0, 8.0, 10.0

Końcówki TORO: 4.0, 6.0, 8.0, 10.0

Końcówki R: 1, 2

Końcówki TRI: 1, 2, 3, 4

Końcówki M: 4, 5, 6

Końcówki do szaf rozdzielczych:

-czworokątne: 6.3 i 8.1

-trójkątna: 9

-dwubródkowa: 14

- KLUCZE DO SZAF ELEKTRYCZNYCH:

Model 1333 – 10szt;

Model 4444 – 6szt;

Wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie:

- Model z końcówką T9 – 5szt.

- Model z końcówką D5 – 10szt.

- Model z końcówką KW8 – 5szt.

- ZAMKI DO SZAF ELEKTRYCZNYCH:

Wkładka patentowa do zamka z kluczem o kodzie 1333 LK-WRS-1333 – 10szt.;

- SYGNALIZATOR ZGODNOŚCI FAZ:

Do wskazywania zależności fazowych pomiędzy dwoma układami wskazującymi obecność napięcia roboczego w rozdzielnicach SN wyposażonych w sygnalizatory napięcia lub przekaźniki blokady łączeniowej;

Napięcie dopuszczalne 250V AC;

Zasilanie 9V bateria 6F22;

Wtyki bananowe 4mm;

Oporność wejściowa 1MΩ;

Stopień ochrony IP40;

Długość przewodów min. 60cm.

- ELEKTRYCZNA POMPA DO BECZEK

Samozasysająca;

Wysokość podnoszenia min 5m;

Do oleju napędowego i opałowego;

Z nalewakiem pistoletowym;

Zasilanie 230V;

Wydajność min.35l/min;

Średnica węża min. 1”;

Gwint M 64 x 4 / G 2 cal;

Dł węża min.5m;

Siatka filtrująca w przewodzie paliwowym;

- ANALIZATOR AKUMULATORÓW

Do akumulatorów stacjonarnych oraz banków akumulatorowych;

Rezystancja wewnętrzna akumulatora w zakresie od 3mΩ do 400 Ω;

Napięcie pomiaru  w zakresie do minimum 500V DC;

Napięcie tętnień minimum AC od 600mV do 5000mV;

Temperatura minimum od 0*C do 60* C;

Zgodność z normami minimum: 500V cat. III , IEC61326 lub równoważnymi;