Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego                                         WIZ.271.2.124.2023.

Zakres rzeczowy robót.

Wyprowadzenie istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej z przestrzeni stychowej ponad dach budynku  Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Monte Cassino 24-25  w Świnoujściu.

W części strychowej od poziomu posadzki włączyć się 3 istniejącymi rurami „spiro” φ 125 wentylacji grawitacyjnej do nowego czwórnika wentylacyjnego ocynkowanego 45º 3 x φ125 z odejściem φ 200 do którego podłączając rurę ocynkowaną φ 200 (około 2,5 m) wyprowadzić ją  ponad dach płaski kryty papą zakańczając ją 50 cm ponad dachem  nasadą obrotową kulistą tej samej średnicy. Miejsce przejścia rury przez poszycie dachu zabezpieczyć kołnierzem bitumicznym.

Fot. 1. Widoczne rury spiro do wyprowadzenia ponad dach.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie  w zakresie robót budowlano -remontowych.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W sprawie pytań, uwag do zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim – gł .specj. Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-45-74 lub bezpośrednio z Dyrektorem Przedszkola tel. 91/3274780.

Fot. 2. Widok czwórnika ocynkowanego dla podłączenia do niego istniejących rur spiro i dalej poprzez zamontowanie rury ocynkowanej φ 200 wyprowadzenie jej ponad dach.