Załącznik nr 1 do SWZ – ZP/07/2024

Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy zakres prac

(dokument składany wraz z ofertą)

| Bielik IV - remont silnika głównego |
| --- |
| SPECYFIKACJA REMONTU |
| I. Prace elektryczne i automatyka |
| Wymiana okablowania przetworników i pompowtryskiwaczy (komplet) |
| Diagnostyka i usuniecie nieprawidłowości w tym: |
| - diagnostyka wszystkich połączeń z ECM do czujników parametrów |
| elektrycznych zamontowanych na systemach SG CAT |
| - diagnostyka połączeń z mostka w układzie zdalnego sterowania |
| - diagnostyka połączeń w rozdzielnicy sterowania lokalnego |
| - korekty w połączeniach elektrycznych do czujników pomiarowych na SG CAT |
| Sprawdzenie komunikacji pomiędzy mostkiem a silnikiem |
| II. Prace maszynowe |
| CAT 3508 B nr 3DM 00143 przegląd w zakresie remontu kapitalnego zgodnie z wymogami producenta silnika (przebieg silnika ok. 103 tys. godzin od początku eksploatacji, ok. 21 000 godzin od ostatniego remontu) |
| de i montaż pokrywy lukowej z wykonaniem nowej uszczelki i po pracach zabezpieczenie szczeliwem. |
| de i montaż części systemu wentylacyjnego nad silnikiem zabezpieczenie na czas remontu |
| przygotowanie SG do transporu (odłączenie mediów) |
| transport m/o SG |
| posadowienie silnika po remoncie na amortyzatorach z podłączeniem mediów |
| ustawienie SG- prądnica w lini wału, sprawdzenie amortyzatorów |
| próby silnika na uwięzi i pod obciążeniem wg harmonogramu uzgodnionego z PRS i Armatorem |
| III. Dostawy |
| 1. Przy wycenie remontu uwzględnić zestawy części wytypowanych do wymiany. Części (oryginalne) do remontu dostarcza Wykonawca zgodnie z załączonym zestawieniem. |
| 2. Dopuszcza się użycie autoryzowanych przez producenta silnika oraz towarzystwa klasyfikacyjne części regenerowanych. |
| IV. Termin realizacji – rozpoczęcie po 08.04. 2024r. do 31.05.2024 |
| Czas realizacji - 30 dni roboczych |
| Nadzór nad pracami |  |
| prace remontowe prowadzić pod nadzorem Zamawiającego i Towarzystwa Klasyfikacyjnego /PRS |
| dokumentacja zdawcza w formie papierowej i elektronicznej |

|  | Części wytypowane do wymiany - silnik CAT 3508 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | NUMER CZĘŚCI | NAZWA CZĘŚCI | C. jedn. | Ilość | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|  | 100-3237 | GROMMET |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 9N-4053 | SPRING |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 114-5477 | PLUNGER |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 100-90 | FUEL COOLER |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 7C-7677 | TUBE A |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 7C-7678 | TUBE A |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 7C-7682 | ADAPTER |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 7E-3921 | VALVE |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 132-6469 | HARNESS AS |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 7E-6508 | CAP A |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 7W-2122 | CONNECTOR |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 107-7330 | BEARING |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 7C-6209 | PLATE-THRUST |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 149-6031 | BEARING-MAIN |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 20R-8813 | PUMP GP-AUX |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 10R-1670 | PUMP GP WTR |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 10R-4343 | CYL PACK |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 193-3282 | RETAINER AS |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 204-5447 | TUBE AS |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 10R-7954 | CARTRIDGE GP |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 110-6994 | SPACER PLATE |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 20R-3545 | HEAD G CYL |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 7N-1961 | BOLT |  | 64 |  |  |  |  |
|  | 187-7738 | WASHER-HARD |  | 64 |  |  |  |  |
|  | 197-7008 | DOWEL |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 0R-7849 | DAMPER |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 8S-4757 | BOLT |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 5P-8250 | WASHER |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 5P-8250 | WASHER |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7B-3235 | BOLT |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 7B-3235 | BOLT |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 207-1388 | BELLOWS |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 0R-2561 | PUMP OIL |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 0R-8316 | CORE GP OIL |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 10R-9838 | PUMP GP F |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 20R-1275 | INJ GP FUEL |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 101-1198 | BEARING CAMS |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 10R-0400 | MOTOR GP ELE |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 125-9751 | BEARING |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 127-5400 | BEARING |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 101-1372 | BEARING |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 140-9597 | BEARING-SLEE |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 10R-3139 | LIFTER AS |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 20R-1626 | LIFTER AS |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 0R-1621 | ARM A ROCKER |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 100-3887/230-2633 | SHAFT AS-ARM |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 8D-7942 | BOLT |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 358-0768 | SCREW-ADJUST |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 3J-9196 | NUT |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 0R-1620 | ARM A ROCKER |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 380-4843 | SCREW-ADJUST |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 9S-1354 | NUT |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 230-2620 | BEARING-SLEE |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 7N-7057 | SHAFT |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 9F-8122 | CAP SCREW |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5P-8250 | WASHER |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7N-4782 | SPRING |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 9F-8126/8S-4757 | BOLT |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 4P-1511 | SLEEVE |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 248-5513 | REGULATOR-TE |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 8N-9706 | TUBE |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4P-1505 | REGULATOR AS |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3N-4622 | HOSE A |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 217-6692 | HOSE-TEE |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5P-0597 | CLAMP |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4W-3034 | CLAMP |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 5P-4868 | CLAMP |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 033-6031 | O-RING |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4W-3027 | BREATHER A |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 126-4175 | GASKET KIT |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 301-0425 | KIT-GASKET-A |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 460-0638 | KIT GASKET |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 301-0431 | KIT GASKET |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 423-9461 | KIT GASKET |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 301-0624 | KIT-GASKET-W |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 301-0584 | KIT-GASKET-M |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 457-5987 | KIT GASKET |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 355-0773 | KIT-GASKET |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 466-0684 | KIT GASKET |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 430-5244 | KIT GASKET |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 466-0674 | KIT GASKET |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 457-6112 | KIT GASKET |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1A-9579 | CAPSCREW |  | 32 |  |  |  |  |
|  | 1N-2914 | COVER-BLK |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1A-9252 | END |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 113-4645 | TUBE AS |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 120-4339 | WASHER-SPRIN |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 7C-4716 | SCREEN A |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 8N-8509 | VALVE G |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 9X-0352 | WTYCZKA |  | 8 |  |  |  |  |
|  | TR31521062A | FLEXIBLE MOUNT (amortyzator) |  | 8 |  |  |  |  |
|  | CM8000 SC50SI | ELEMENT (sprzęgło) |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CF-A-140-0 | ELEMENT (sprzęgło) |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CM-8000 | ADAPTER KOŁA ZAMACHOWEGO |  | 1 |  |  |  |  |
|  | M3508 | IZOLACJA TERMICZNA KOMPENSATORA WYDECHU |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Pozostałe koszty w tym robocizna | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SWZ ZP/07/2024

# OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) uwzględniające przesłanki  wykluczenia, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.)

(dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby)

Ja (my), niżej podpisany (ni)

## …………………………...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

## …………………………................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

## …………………………...............................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym pn.:

Wykonanie remontu silnika na jednostce pływającej Bielik  IV.

  - oświadczam,  że  nie  podlegam   wykluczeniu   z  postępowania  na  podstawie  art.  108  ust.  1    i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.)*,

  - oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art………………. 	ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze*: ………………………………………..…………………......,

  - oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………….…… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn zm.)*,

  - oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

..............................., dn. ...............................			.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)

Załącznik nr 3 do SWZ ZP/07/2024

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O SPEŁNIANIU

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

(dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby)

Ja (my), niżej podpisany (ni)

…………………………...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

…………………………...............................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………...............................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym w trybie przetargu podstawowego na:

Wykonanie remontu silnika na jednostce pływającej Bielik  IV.

  - Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentujemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego /ych podmiotu/ów:**

………...……………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………..………

………...………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

** punkt 2 wypełniają Wykonawcy, którzy polegają na zasobach innych podmiotów.

..............................., dn. ...............................			.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)

Załącznik nr 4 do SWZ ZP/07/2024

FORMULARZ

OFERTWOWY WYKONAWCY

SKŁADANY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA

Wykonanie remontu silnika na jednostce pływającej Bielik  IV.

Dane Wykonawcy

Nazwa ......................................................................................................................................

Siedziba:

- ul. ...................................................................................................................................

- nr …………………..

- miasto: ……………………………………..;

- kod: ….. - ……………….

- Województwo: ………………………………………………….

- Adres e-mailowy: ………………………………..@...............................................................

- Nr telefonu ...................................................

- NIP..........................................;

- REGON.......................................................;

- KRS: …………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do podpisania umowy:

  - ……………………………………………………………………;

  - ……………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów z zamawiającym w trakcie realizacji umowy: ………………………………………………………… nr tel.: ………………………………… adres e-mail: ……………………………………..@..........................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

której zadania w zakresie objętym zamówieniem realizuje:

Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu

ul. Wybrzeże Władysława IV 12

72 – 600 Świnoujście

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie podstawowym na Wykonanie remontu silnika na jednostce pływającej Bielik IV

zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ dla tego postępowania składam niniejszą ofertę.

- Oferuję:

- Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą (zgodną 
z załącznikiem nr 1 do SWZ):

| CENA NETTO | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |
| --- | --- |
| VAT 23 % | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |
| CENA BRUTTO | ........................ zł (słownie: .............................................................................................................................................................................................................................) |

- Oświadczam, że:

- przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie … dni roboczych od dnia przekazania jednostki wykonawcy (zamawiający udostępni jednostkę po 08-04-20242 r. nie później niż do 31.05.2024 r.); (jest to oceniane w ramach kryterium oceny ofert)

- na wykonane prace udzielam ….. m-cy (min. 36 m-cy) gwarancji oraz na użyty materiały udzielam ….. m-cy (min. 12 m-cy) gwarancji,

- udzielam …. m-cy gwarancji po upływie rękojmi, (jest to oceniane w ramach kryterium oceny ofert)

- że osoby skierowane do realizacji zamówienia  posiadają uznanie towarzystwa klasyfikacyjnego zgodnie ze wskazaniem SWZ dla pracowników jako osób odpowiedzialnych  za wykonanie prac podanych w świadectwie uznania /* oświadczam, że osoby skierowane do realizacji zamówienia  spełniają warunki  dla pracowników do świadectwa uznania towarzystwa klasyfikacyjnego zgodnie ze wskazaniem SWZ, i że w trakcie realizacji zamówienia podda się wymaganiom PRS (*wybrać właściwe),

- ceny brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie poniesie zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty;

- zapoznaliśmy się ze SWZ, w tym z wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego;

- jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej 
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego;

- powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

- w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres do 30 dni;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (dotyczy wykonawców korzystających w trakcie realizacji zamówienia z podmiotów trzecich);

- zobowiązuję się jako wytwórca odpadów do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) oraz w przypadku powstania odpadów na swój koszt i ryzyko zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku prac objętych umową. 
W przypadku powstania odpadów do dokumentów odbiorowych złożę oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów oraz kartę odpadu,

- w przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie obowiązek podatkowy (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług);

- Wykonawca którego reprezentuję jest*:

  - Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

  - Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;

  - Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;

  - Jednoosobową działalnością gospodarczą,

  - Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

  - Inne rodzaj (wpisać)…………………………………………………………

*właściwe podkreślić

- Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………..............................................................

III. 	Inne informacje Wykonawcy:

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..............................., dn. ...............................			.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)

# Footnotes

niewłaściwe skreślić